## Slide 1
机械制图 （第三版）
北京出版社

## Slide 2
项目二
铣刀头机械图样的识读

## Slide 3
目 录/下篇 工程应用项目
任务 铣刀头零件图的识读

## Slide 4
图 9.3 ～图 9.6 为铣刀头的零件图。识读铣刀头的零件图，除了要掌握前面学过的知识外，还需要学习与本项目有关的知识，如键和键槽、销和销孔、形位公差。通过铣刀头零件的识读，可进一步掌握零件图的识读方法。
任务分析

## Slide 5
一、键和键槽
键通常用来联接轴和装在轴上的转动零件，并使之一起转动。如铣刀头中的轴和 V 带轮就是用键来联接的。键是标准件，常用的键有普通平键、半圆键和钩头楔键等，如图 9.7 所示。普通平键有三种结构形式：A 型（圆头）、B 型（平头）、C 型（单圆头），如图 9.8所示。
相关知识

## Slide 6
二、销和销孔
销也是标准件，其标准见附录 B 表 B.3 和 B.4。销主要用于零件间的定位。如铣刀头左侧端部的挡圈 1 和轴 7 就是用销定位、用螺钉联接的。常用的销有圆柱销、圆锥销和开口销等。其形式、标记见表 9.1。
相关知识

## Slide 7
三、形状和位置公差
相关知识
（一）形位公差的概念
在生产实践中，经过加工的零件，不但会产生尺寸误差，而且会产生形状和位置误差。如果零件存在较大的形状和位置误差，将使其装配造成困难，影响机器的质量，因此，对于精度要求较高的零件，除给出尺寸公差外，还应根据设计要求。
（二）形位公差的代号
在图样中，形位公差是以代号的形式进行标注的。形位公差的代号包括形位公差特征项目符号、形位公差框格及指引线、形位公差数值和其他有关符号等。
（三）形位公差的标注与识读
下面将举例说明常用形位公差的标注与识读方法（见表 8.3），并在表中加入了公差带图，以利于读者进一步理解形位公差的含义。

## Slide 8
三、形状和位置公差
相关知识

## Slide 9
（一） 滚 动 轴 承 的 结 构 及 分 类（GB/T 4459.7—2017）
滚动轴承的种类很多，但结构大体相同，一般由外圈、内圈、滚动体和保持架组成，如图 9.17 所示。外圈装在轴承座内，一般固定不动；滚动体安装在内外圈之间的滚道中，内圈转动时，它们在滚道内滚动；保持架用来隔离滚动体。
四、滚动轴承

## Slide 10
（二）滚动轴承的画法
滚动轴承是标准组件，不必画出各组成部分的零件图。在装配图中，只需根据轴承的几个主要外形尺寸——外径 D、内径 d、宽度 B（可从附录 B 表 B.8 中查出），画出外形轮廓，轮廓内通常采用规定画法绘制，见表 9.4。
四、滚动轴承

## Slide 11
（三）滚动轴承的标记
滚动轴承的标记由名称、代号、标准编号三部分组成。滚动轴承的代号由前置代号、基本代号、后置代号构成。
四、滚动轴承

## Slide 12
为防止机器或部件内部的液体或气体向外渗漏，同时也避免外部的灰尘、杂质等侵入，必须采用密封装置。图 9.19（a）所示为填料箱密封，图 9.19（b）所示为密封圈密封，图 9.19（c）所示为毡圈密封。从铣刀头轴测分解图（图 9.2）中可以看出，铣刀头的密封形式为毡圈密封。
五、密封装置

## Slide 13
一、轴
任务实施
1
（一）概括了解
轴的材料为 45 钢。45 为牌号数字，表示钢中平均含碳量的万分数，即平均含碳量为 0.45%（质量分数），数字越大，抗拉强度、硬度越大，伸长率越低。
2
（二）视图表达与结构形状分析
轴的两端用局部剖视表示键槽和螺孔、销孔。中间轴段采用折断画法；用两个断面图分别表示单键和双键的宽度和深度；用局部视图的简化画法表达键槽的形状；用局部放大图表示砂轮越程槽的结构。
4
（四）分析技术要求
与其他零件有配合要求的轴段，注有公差带尺寸、表面粗糙度。如28k7、35k6、25h6 的轴段，Ra的上限值为 1.6μm 或 0.8μm。
3
（三）分析尺寸
对于回转类零件，如轴、套、盘、盖零件，由于大部分工序是在车床或磨床上加工的，为考虑加工和测量方便，径向尺寸基准为轴线，轴向尺寸基准常选择某一端面或轴肩。

## Slide 14
二、V 带轮
任务实施
01
02
03
（一）概括了解
由图 9.4 标题栏可知，V 带轮的材料为 HT150。
（三）分析尺寸和技术要求
V 带轮轴孔的轴线为径向尺寸基准，注出 140 和 28H8。V 带轮左右对称面为轴向尺寸基准，注出 50、11、10、15±0.3 等。
（二）视图表达与结构形状分析
V 带轮按加工位置轴线水平放置，如图 9.4 所示。主体结构为带轴孔的同轴回转体。主视图采用全剖视图，轴孔键槽的宽度和深度用局部视图表示。

## Slide 15
三、座体
任务实施
（二）视图表达与结构形状分析
采用全剖视图，表达座体外形和内
部空腔。左视图采用局部剖视图，表示底板和肋板厚度、底板上的沉孔和槽的形状。
02
01
（一）概括了解
由图 9.5 标题栏可知，座体的材料为 HT200。
03
（三）分析尺寸和技术要求
座体底面为高度方向的主要尺寸基准，左右任一端面为长度方向的主要尺寸基准，前后对称面为宽度方向的主要尺寸基准。

## Slide 16
谢谢观看