## Slide 1
机械制图 （第三版）
北京出版社

## Slide 2
项目三
安全阀机械图样的识读

## Slide 3
目 录/下篇 工程应用项目
任务一 安全阀零件图的识读
任务二 安全阀装配图的识读
任务三 利用AutoCAD拼画装配图

## Slide 4
Part.1
安全阀零件图的识读

## Slide 5
从安全阀装配图明细栏中可以看出，安全阀共有 8 种非标准件，对应了图 10.2 ～图 10.4的 8 张零件图。其中有一种是弹簧，即件 3。下面介绍弹簧的有关知识。
任务分析

## Slide 6
如图 10.6 所示，圆柱螺旋压缩弹簧的术语、代号以及有关尺寸计算如下：
（1）簧丝直径 d：弹簧钢丝的直径。
（2）弹簧外径 D：弹簧的最大直径。
弹簧内径 D1：弹簧的最小直径，D1＝D－2d。
（3）节距 t：除支承圈外，相邻两圈的轴向距离。
（4）有效圈数 n、支承圈数 n2 和总圈数 n1
一、圆柱螺旋压缩弹簧各部分的名称及尺寸关系
相关知识

## Slide 7
（1）弹簧在平行于轴线的投影面上的视图中，其各圈的轮廓线应画成直线，如图 10.7所示。
（2）有效圈数在四圈以上的弹簧，中间各圈可省略不画。当中间部分省略后，可适当缩短图形的长度，如图 10.7 所示。
二、圆柱螺旋压缩弹簧的规定画法（GB/T 4459.4—2003）
相关知识

## Slide 8
Part.2
安全阀装配图的识读

## Slide 9
在安全阀（图 10.1）装配体中，阀体和阀盖是用双头螺柱联接的，并且用到了圆柱螺旋压缩弹簧，因此，在安全阀装配图识读之前，要学习螺柱联接画法，并熟悉圆柱螺旋压缩弹簧在装配图中的画法。
任务分析

## Slide 10
螺柱联接和螺钉联接相比，能够承受相对较大的力。螺柱两端均加工有螺纹，联接时，一端（旋入端）全部旋入被联接件之一的螺孔内，另一端（紧固端）穿过另一个被联接件的通孔，套上垫圈，再拧紧螺母。图 10.8 为螺柱联接装配图画图过程。图 10.8（d）为螺柱联接画法。
一、螺柱联接画法
相关知识

## Slide 11
在装配图中，被弹簧挡住的结构一般不画出，可见部分应从弹簧的外轮廓线或从弹簧钢丝剖面的中心线画起，如图 10.9（a）所示。当弹簧被剖切时，如弹簧钢丝（简称簧丝）剖面的直径，在图形上等于或小于 2 mm 时，剖面可以涂黑表示，如图 10.9（b）所示。也可用示意画法，如图 10.9（c）所示。
二、圆柱螺旋压缩弹簧在装配图中的画法
相关知识

## Slide 12
任务实施
05
04
03
02
01
三、分析工作原理和装配顺序
当油压超过允许压力时，阀门被顶开，过量油就从阀体和阀门开启后的缝隙间经阀体右端孔管道流回油箱，从而使管路中的油压保持在允许范围内，起到安全保护作用。
四、分析主要零件
安全阀的主要零件是阀体、阀门、阀盖、螺杆、弹簧等。它们在结构上以及标注的尺寸之间均有非常密切的联系。
五、分析尺寸和技术要求
装配图中的技术要求一般是对本部件或整机提出的，是部件或整机出厂前检验的重要依据。
一、概括了解
由安全阀装配图（图 10.1）的明细栏可知，安全阀是由 13 种零件组成的，其中件 7、 9、11、12、13 是标准件，其他是专用件。
二、分析表达方案
主视图采用全剖视，反映了安全阀的工作原理和零件间的装配关系。俯视图反映了安全阀俯视方向的外形，还反映了阀体和阀盖之间的连接情况。

## Slide 13
Part.3
利用AutoCAD拼画装配图

## Slide 14
任务分析
利用AutoCAD拼画如图10.11所示的手动气阀装配图，手动气阀的零件图已由AutoCAD绘出，可以采用AutoCAD插入图形文件的方法拼画装配图。

## Slide 15
任务实施
三、插入阀体、螺母、O型密封圈
四、整理视图、标尺寸，对零件进行编号，绘制并填写明细栏等
一、选择基础零件作为拼画装配图的基础
二、气阀杆上部依次插入芯杆和手柄球

## Slide 16
谢谢观看