## Slide 1
机械制图 （第三版）
北京出版社

## Slide 2
项目四
齿轮油泵装配图的识读

## Slide 3
目 录/下篇 工程应用项目
任务一 齿轮油泵装配图的识读
任务二 齿轮油泵泵体零件图的拆画

## Slide 4
Part.1
齿轮油泵装配图的识读

## Slide 5
（2）弄清各零件在部件中的功能、零件间的装配关系和连接方式。
（3）读懂部件中主要零件的结构形状。
（4）了解装配图中标注的尺寸及技术要求。
（1）了解齿轮油泵部件的工作原理和使用性能。
任务分析

## Slide 6
一、直齿圆柱齿轮的几何要素（图 11.3）
（1）齿顶圆：通过轮齿顶部的圆，其直径用 da 表示。
（2）齿根圆：通过轮齿根部的圆，其直径用 df 表示。
（3）分度圆：是一个假想圆，在该圆上，齿厚 s 与齿槽宽 e 的弧长相等。
（4）齿距：分度圆上相邻两齿廓对应点之间的弧长，用 p 表示。
（5）齿高：齿顶圆与齿根圆之间的径向距离，用 h 表示。
相关知识

## Slide 7
二、直齿圆柱齿轮的基本参数和尺寸计算
（1）齿数 z：齿轮上轮齿的个数。
（2）模数 m：模数是齿距 p 与圆周率 π 的比值，单位为 mm。
（3）齿形角 α：指通过齿廓曲线与分度圆交点所作的径向与切向直线所夹的锐角。
相关知识

## Slide 8
（1）齿顶圆和齿顶线用粗实线表示，分度圆和分度线用细点画线表示。
（2）在剖视图中，齿根线用粗实线表示。
（3）对于斜齿或人字齿的圆柱齿轮。
（一）单个圆柱齿轮的画法
两标准圆柱齿轮啮合时，两齿轮的分度圆相切，此时分度圆又称为节圆。两圆柱齿轮的啮合画法，关键是啮合区的画法，其他部分仍按单个齿轮的画法规定绘制。
（二）两圆柱齿轮啮合的画法
三、圆柱齿轮的画法

## Slide 9
从齿轮油泵装配图（图 11.1）的明细栏可以看出，齿轮油泵是由 15 种零件组成的，其中件 4、12、13、14、15 是标准件，其他是专用件。
一、概括了解
左视图反映了部件的工作原理。
三、分析工作原理和装配关系
为深入了解部件，还应进一步分析主要零件的结构形状和用途。
四、分析主要零件
五、分析尺寸和技术要求
齿轮油泵装配图用两个视图表达。
二、分析表达方案
任务实施
齿轮轴和传动齿轮轴与左、右端盖的配合尺寸为16H7/h6。

## Slide 10
Part.2
齿轮油泵泵体零件图的拆画

## Slide 11
由装配图拆画零件图简称拆图，应在读懂装配图的基础上进行。通过对装配图中各零件在不同视图中的对应投影进行分析，已基本弄清了一些主要零件的结构形状。然后利用前面所学过的机件的表达方法将其合理表达，标上尺寸，填写技术要求和标题栏，即完成零件图的拆画。
任务分析

## Slide 12
一、分离零件
由装配图拆画零件图简称拆图，应在读懂装配图的基础上进行。通过对装配图中各零件在不同视图中的对应投影进行分析，已基本弄清了一些主要零件的结构形状。然后利用前面所学过的机件的表达方法将其合理表达，标上尺寸，填写技术要求和标题栏，即完成零件图的拆画。
任务实施

## Slide 13
二、确定零件的表达方案
（一）主视图的选择
零件主视图的选择一般应符合以下两个原则：
（1）零件的安放状态应符合零件的加工位置或工作位置。
（2）零件的主视方向应是最能反映零件特征的方向。
（二）其他视图的选择
主视图确定之后，凡其上未能表达清楚的零件的某些部位要通过其他视图来表达。在确定零件的表达方案时，应尽量减少视图数量，并且力求画图、读图方便。
任务实施

## Slide 14
三、补全工艺结构
为了在零件制造过程中便于加工、退刀，减小加工面，防止产生裂纹等目的而特意设计出来的零件上的一些较小结构，称工艺结构。零件上常见的工艺结构及其尺寸标注见表 11.3。
任务实施

## Slide 15
四、标注尺寸
任务实施
（三）要避免出现封闭尺寸链
（二）主要尺寸应直接注出
（四）要符合加工顺序和便于测量
（一）合理选择尺寸基准

## Slide 16
五、注写表面结构代号、形位公差等技术要求
零件的表面结构代号、形位公差等技术要求，应根据该零件在装配体中的功能以及与其他零件的关系来确定。零件的其他技术要求可用文字注写在标题栏附近。图 11.12 是根据齿轮油泵拆画的泵体零件图。
任务实施

## Slide 17
谢谢观看