## Slide 1
汽车车身及其附属设备的拆装与调整
《新能源汽车构造（第二版）》学习单元十

## Slide 2
CONTENTS
目 录
2.车身附属装置的拆装与调整
1.汽车车身结构的认知
Notes: 包括以下4个方面

## Slide 3
1
汽车车身结构的认识

## Slide 4
任务描述
一辆高速行驶的纯电动汽车出现交通事故,前保险杠及前照灯损坏脱落，前部整体变形400mm，发动机舱罩掀起并有严重褶皱变形，车辆进入维修厂进行维修。针对维修接待和车间确认意见，对车身进行修复。

## Slide 5
01
02
03
能准确讲述汽车车身的作用和组成，并能在车辆上指出车身结构内容。
能叙述车身壳体结构类型及其特点，并能说出不同车型的车身壳体结构类型。
学习目标
提高学生人文素养，培养学生深入学习、认真研究的工匠精神。

## Slide 6
相关知识
一、车身的功用与组成
汽车车身是驾驶员的工作场所，也是运载乘客和货物的场所。车身应为驾驶员提供良好的驾驶操作条件，为乘员提供舒适的乘坐条件(隔离汽车行驶时的振动、噪声、废气以及恶劣气候的影响)，并保证完好无损地运载货物且装卸方便。车身结构和设备还应保证行车的安全和减轻事故带来的影响。
车身结构包括车身壳体、车门、车窗、前后钣金制件、车身内外部装饰件、座椅以及通风、暖气、空调装置等，在货车和专用汽车上还包括货厢和其他装备。

## Slide 7
二、车身的类型
1.按结构形式分类
(1)骨架式:有完整的骨架，车身蒙皮固定在骨架上。
(2)半骨架式:有部分骨架，各骨架可彼此相连或靠蒙皮相连。
(3)无骨架式：没有骨架，代替骨架的是蒙皮相互连接时形成的加强筋或板壳。
2.按受力情况分类
(1)非承载式。这种车身通过橡胶软垫或弹簧与车架作柔性连接。车架是支承全车的基体，承受着在其上所安装的各个总成的各种载荷。
(2)半承载式。这种车身通过焊接、铆接或螺钉与车架作刚性连接。
(3)承载式(或称全承载式)。这种车身的汽车没有车架，车身就作为电力驱动控制系统和底盘各总成的安装基体，车身兼有车架的作用并承受全部载荷。
相关知识

## Slide 8
三、车身壳体结构
1.轿车车身
相关知识
承载式车身壳体

## Slide 9
三、车身壳体结构
1.轿车车身
相关知识
非承载式车身壳体

## Slide 10
三、车身壳体结构
2.客车车身
（1）非承载式车身
相关知识
（2）半承载式车身

## Slide 11
三、车身壳体结构
2.客车车身
（3）承载式车身
相关知识

## Slide 12
三、车身壳体结构
3.货车车身
相关知识
货车车身主要由驾驶室和车厢两大部分组成,如图10- 7所示。图10- 8为装有专用车厢的载货汽车。图10- 9为装用栏板车厢载货汽车。货车车厢可分为栏板车厢(见图10- 9)和专用车厢(见图10- 8)两大类。

## Slide 13
三、车身壳体结构
3.货车车身
相关知识
（1）栏板式货厢
（2）专用车厢

## Slide 14
车身结构包括车身 、 、 、前后钣金制件、车身内外部装饰件、座椅以及通风、暖气、空调装置等,在货车和专用汽车上还包括货厢和其他装备。
学习效果评价

## Slide 15
2
车身附属装置的拆装与调整

## Slide 16
任务描述
一辆纯电动汽车出现交通事故,车辆严重受损,进入维修厂进行维修。针对维修接待和车间确认意见，需要维修车门和拆装座椅。请在4小时内完成该车的维修任务，并对客户提出车辆使用建议。

## Slide 17
能准确讲述汽车车门的类型和主要结构，并能在车辆上指出车门类型和叙述其特点。
能准确说不同面料座椅的特点。并能实车进行汽车座椅的行程和角度调节。
培养认真学习、不断探索的精神，提高学生实践动手能力。
学习目标

## Slide 18
相关知识
一、车门
车门是车身上重要的部件之一，按其开启方法可分为顺开式、逆开式、水平滑移式、上掀式、折叠式等。

## Slide 19
相关知识
一、车门
车门一般由门外板、门护板、窗框(有的还装有三角窗)等组成，如图所示。门外板安装外手柄；门护板上装有车门铰链、车门玻璃及其升降导轨、玻璃升降开关等附件。

## Slide 20
相关知识
二、车窗及附件
汽车的前、后车窗通常采用有利于视野而又美观的曲面玻璃。多数现代轿车采用专门的黏合剂将前、后车窗粘贴在窗框上，使之与车身壳体表面形成光顺连续的曲面以减小空气阻力。为了便于自然通风，在车门上通常有通风三角窗、能升降的车窗玻璃及其导轨，还有玻璃升降器及其手柄或电动玻璃升降器。现代轿车车门的升降玻璃都装在窗框和导轨的外侧，与车身壳体形成光顺连续的表面。侧窗玻璃通常采用茶色或带有隔热层的玻璃，可使室内保温并有安闲宁静的舒适感。具有完善的冷气、暖气、通风及空调设备的高级客车常常将侧窗设计成不可开启式，以提高车身的密封性。

## Slide 21
相关知识
三、汽车座椅
座椅的作用是支承人体，使驾驶操作方便和乘坐舒适。座椅由骨架、坐垫、靠背和调节机构等部分组成。
座椅调节机构的作用是改变座椅与驾驶操纵机构的相对位置以适应不同身材的驾驶员的需要。最基本的两种调节方式是座椅行程调节和靠背角度调节。

## Slide 22
1.车门是车身上重要的部件之一,按其开启方法可分为哪几种？（ ）。
A.顺开式 B.逆开式
C.水平滑移式 D. 上掀式 E.折叠式
2.座椅调节机构的调节方式是（ ）。
A.座椅行程调节 B.靠背角度调节
C.前端上、下调节 D.后端上、下调节
学习效果评价

## Slide 23
[ 谢谢大家 ]
Thanks