## Slide 1: 拓展知识 电动汽车的驱动形式

## Slide 2
任务二—拓展知识
拓展知识 电动汽车的驱动形式
据电机布置不同，电动汽车的驱动形式包括有传统驱动形式、电动机与驱动桥组合驱动布置形式、电动机与驱动桥集成驱动系统布置形式、轮边电动机驱动布置形式和轮毂电机。
1.传统布置形式
此类纯电动汽车的传动机构与传统燃油汽车基本没有差异，只是采用电机替代内燃机、电池组替代燃油箱，并根据不同类型的驱动电机加装了DC/DC变换器或DC/AC逆变器和电机控制器等。

## Slide 3
任务二—拓展知识
拓展知识 电动汽车的驱动形式
2.电动机与驱动桥组合驱动布置形式
机械传动机构紧凑，传动效率较高，便于安装。但这种布置形式对驱动电动机的调速要求较高。

## Slide 4
任务二—拓展知识
拓展知识 电动汽车的驱动形式
3.电动机与驱动桥集成驱动系统布置形式
把电动机、固定速比减速器和差速器集成为一个整体，并与驱动轴同轴，通过两根半轴驱动车轮。

## Slide 5
任务二—拓展知识
拓展知识 电动汽车的驱动形式
4.轮边电机驱动系统
每个电机的转速可以独立地调节控制，通过电子差速器来解决左右半轴的差速问题，使得电动汽车更加灵活，在复杂的路况上可以获得更好的整车动力性能，由于采用电子差速器，传动系体积进一步减小，节省了空间，质量也进一步减轻，提高了传动效率。

## Slide 6
任务二—拓展知识
拓展知识 电动汽车的驱动形式
5.轮毂电机
把电动机设计成饼状，直接安装在车轮的轮毂中，称这种电机为轮毂电机，电机一端直接与车轮毂固定，另一端直接安装在悬架上。此种布置形式进一步缩短了电机和车轮之间的机械传动距离，进一步节省了空间。

## Slide 7
谢谢