## Slide 1
学习单元二 车载网络控制系统的故障检修
学习任务一 车载网络CAN总线的故障检修

## Slide 2
学习任务一 车载网络CAN总线的故障检修
任务导入
某4S店维修顾问接待了一位EV450客户，经维修技师检查判断为CAN总线故障，重点检查各模块及总线相关线路。徒弟小王应如何正确规范地进行相关检查？

## Slide 3
学习任务一 车载网络CAN总线的故障检修
学习目标
能够说出车载网络控制系统的组成和分布情况。
能够识读典型车型车载网络控制系统电路图的能力。
能够根据原车电路图绘制车载网络控制系统拓扑图的能力。
能够检修CAN总线系统。
具有良好的安全意识、团队合作意识及7S的工作习惯，持续培养爱岗敬业的劳动态度。

## Slide 4
学习任务一 车载网络CAN总线的故障检修
学习导引图
分组完成工作页理论部分
教师讲解理论内容
老师指导协助学生完成实做工作页
老师讲解工作页
学生自行完成技能考核
老师总结评价
老师分配实做任务
完成知识点和技能点

## Slide 5
学习任务一 车载网络CAN总线的故障检修
一、车载网络的功能
1. 多路传输
总线系统的信息一般采用多路传输。所谓多路传输也叫时分复用技术（Time-Division Multiplexing，TDM），是将不同的信号相互交织在不同的时间段内，沿着同一个信道传输。在接收端再用某种方法，将各个时间段内的信号提取出来还原成原始信号的通信技术。

## Slide 6
学习任务一 整车控制器的认知
一、车载网络的功能
2.模块/节点
多路传输中一种装置，简单一点的如传感器，复杂的如计算机，在计算机多路传输系统中称为节点。
3.数据总线
数据总线是模块间运行数据的通道，即所谓的信息高速公路，为了抗电子干扰，双线制数据总线的两条线总是绞合在一起。
数据总线

## Slide 7
学习任务一 整车控制器的认知
一、车载网络的功能
5. 链路（传输媒体）
（2）同轴电缆
像双绞线一样，同轴电缆也是由两个导体组成，但其结构不同。
同轴电缆

## Slide 8
学习任务一 整车控制器的认知
一、车载网络的功能
5. 链路（传输媒体）
（3）光纤
光纤在电磁兼容性等方面有独特的优点，数据传输速度高，传输距离远；在车载网络上，特别在一些要求传输速度高的车上网络（如车上信息与多媒体网络）上有很好的应用前景。
光纤示意图

## Slide 9
学习任务一 整车控制器的认知
一、车载网络的功能
6.报文
报文(message)是网络中交换与传输的数据单元，即站点一次性要发送的数据块。报文是以一定格式组织起来的数据，包含了将要发送的完整的数据信息。
7.网关
在网络中用一种方法达到信息共享和不产生协议及速度间冲突，而实现无差错数据传输的计算机，实际上就是一个中央路由器。其功能包括：（1）把CAN数据转变成OBDII能识别的诊断数据以便于诊断；（2）做到低速CAN和高速CAN的信息共享；（3）负责接收和发送信息；（4）激活和监控CAN网络工作状态；

## Slide 10
学习任务一 整车控制器的认知
二、车载网络CAN总线基础知识认知
CAN (Controller Area Network) 总线即控制器局域网络，是一种串行数 据通信协议，其通信接口中集成了CAN 协议的物理层和数据链路层功能，可完 成对通信数据的成帧处理，包括位填充、 数据块编码、循环冗余检验、优先级判 别等项工作。 传递信息具有高性能、 高可靠性。
由于汽车不同控制器对CAN总线的性能要求不同，因此最新版本的CAN总线系统人为设定为5个不同的区域，分别为驱动系统、舒适系统、信息系统、多功能仪表、诊断总线等5个局域网，CAN总线系统的最大承载速率为1000Kbit/s。
1.CAN总线的特点
（1）可以多主方式工作，网络上任意一个节点均可以在任意时刻主动地向网络上的 其他节点发送信息，而不分主从，通信方式灵活。

## Slide 11
学习任务一 整车控制器的认知
二、车载网络CAN总线基础知识认知
（2）网络上的节点（信息）分成不同的优先级，以满足不同的实时要求。当两个节 点同时向网络上传送信息时，优先级高的节点优先传输数据。
（3）点对点、一点对多点及全局广播的方式接收数据，节点数达110个。
（4）直接通信距离最远可达10km（速率5Kbps以下）。
（5）通信速率最高可达1MB/s（此时距离最长40m）。
（6）采用短帧结构，每一帧的有效字节数为8个，每帧信息都有CRC校验及其他检错 措施，数据出错率极低
（7）通信介质可采用双绞线，成本低。
（8） 节点在错误严重的情况下，具有自动关闭总线的功能，切断它与总线的联系，以使总线上的其他操作不受影响。

## Slide 12
学习任务一 整车控制器的认知
二、车载网络CAN总线基础知识认知
2.CAN总线的硬件组成
（1）节点连接
每一个节点都通过CAN-H与CAN-L两根线分别连接在总线上，这些节点属于并联关系。
不管节点是否带有终端电阻，其中均包含CAN收发器、CAN控制器和中央处理器等节点组成元件。
节点连接
节点结构示意图

## Slide 13
学习任务一 整车控制器的认知
二、车载网络CAN总线基础知识认知
2.CAN总线的硬件组成
（2）网关
网关用作总线系统之间的接口。尽管各个总线系统的传输速度和传输方法不同，网关使数据交换成为可能。

## Slide 14
学习任务一 整车控制器的认知
二、车载网络CAN总线基础知识认知
2.CAN总线的硬件组成
（3）CAN控制器和CAN收发器
CAN控制器接收控制单元中中央处理器发出的数据、处理后传输给CAN收发器，也接收CAN收发器收到的数据、处理后传输给中央处理器。CAN收发器将“0”和“1”的逻辑信号转换为规定的电平，并向CAN总线输出；也负责将接收器接收到的总线电压转换为“0”和“1”逻辑信号，并向CAN控制器反馈。

## Slide 15
学习任务一 整车控制器的认知
二、车载网络CAN总线基础知识认知
2.CAN总线的硬件组成
（4）终端电阻
通常在高速CAN数据总线的CAN-H和CAN-L线路两端（或节点内）以终端电阻连接，终端电阻的阻值为120Ω。其作用是消除电压信号在线路上出现回流现象，以保证总线上的数据准确性。测量终端电阻可为CAN总线的故障诊断提供参考。
（5）中央处理器
中央处理器是节点的核心元件，是信息处理、程序运行的最终执行单元。
终端电阻

## Slide 16
学习任务一 整车控制器的认知
二、车载网络CAN总线基础知识认知
3.CAN总线数据传输原理
CAN总线上的节点会根据工作需要访问总线，因为CAN总线为多主结构，所以各节点既可以发送信号、也可以接收信号。不管是发送还是接收信号，均需要通过CAN收发器和控制器完成。
（1）信号发送
中央处理器将需要传输的信息发送给CAN控制器，控制器以数字信号的形式驱动收发器电路，收发器中的驱动器向总线发出电压信号。
高速CAN总线信号发送原理图

## Slide 17
学习任务一 整车控制器的认知
二、车载网络CAN总线基础知识认知
3.CAN总线数据传输原理
（1）信号发送
高速CAN总线的信号波形
低速CAN总线的信号波形

## Slide 18
学习任务一 整车控制器的认知
二、车载网络CAN总线基础知识认知
3.CAN总线数据传输原理
（2）信号接收
节点从总线上采集信号时，差动放大器将CAN-H与CAN-L的电压值进行差动处理，并将结果发送给控制器。控制器依据数字信号识别原则，得到“0”或“1”的数字结果。
高速CAN总线信号接收原理图

## Slide 19
学习任务一 整车控制器的认知
二、车载网络CAN总线基础知识认知
3.CAN总线数据传输原理
（2）信号接收
CAN-H信号和CAN-L信号经过差动信号放大器处理后，可最大限度地消除干扰的影响。
高速CAN总线差动信号放大器抗干扰处理

## Slide 20
学习任务一 整车控制器的认知
二、车载网络CAN总线基础知识认知
4.CAN总线传输的数据
CAN总线上所传输的数据，包括数据帧、远程帧、错误帧、过载帧和帧间隔五种。
①数据帧：用于将数据传输到其它节点。
②远程帧：用于从其它节点请求数据。
③错误帧：用于通知错误信号。
④过载帧：用于增加后继帧的等待时间。
⑤帧间隔：用于将数据帧及远程帧与前面的帧分离开来。

## Slide 21
学习任务一 整车控制器的认知
二、车载网络CAN总线基础知识认知
4.CAN总线传输的数据
数据帧由7个不同的域组成，分别为：起始域、仲裁域、控制域、数据域、安全域、应答域、结束域。
数据帧域的组成

## Slide 22
学习任务一 整车控制器的认知
二、车载网络CAN总线基础知识认知
4.CAN总线传输的数据
（1）起始域
起始域表示数据帧或远程帧的的起始，包含1个显性位。此外，它还用于确定与其它节点硬件的同步。
在CAN总线上，逻辑值“0”表示显性电平、“1”表示隐性电平。“显性”具有优先功能，只要有一个节点输出显性电平，总线上即为显性电平。“隐性”具有包容功能，只有所有的单元都输出隐性电平，总线上才为隐性电平。

## Slide 23
学习任务一 整车控制器的认知
二、车载网络CAN总线基础知识认知
4.CAN总线传输的数据
（2）仲裁域
仲裁域包括11位，表示数据的优先级。显性值“0”的优先级比隐性值“1”高。仲裁域的末端是远程传输请求（RTR）位，通常为显性。
仲裁域

## Slide 24
学习任务一 整车控制器的认知
二、车载网络CAN总线基础知识认知
4.CAN总线传输的数据
（2）仲裁域
在总线空闲状态，最先开始发送信息的节点获得发送权。当同时有两个以上的节点需要向CAN总线发送信号时，依靠仲裁域决定优先级。从第一位开始进行仲裁，连续输出显性电平最多的节点可继续发送。节点1在与节点2的仲裁中失败，则是出发送。
仲裁过程

## Slide 25
学习任务一 整车控制器的认知
二、车载网络CAN总线基础知识认知
4.CAN总线传输的数据
（3）控制域
控制域表示数据段的字节数，由6位构成。前两位为保留区，以备将来应用，其为显性；后四位为数据长度码（DLC），包括随后的数据区中字节的数量，其值为0-8
控制域

## Slide 26
学习任务一 整车控制器的认知
二、车载网络CAN总线基础知识认知
4.CAN总线传输的数据
（4）数据域
数据域（DATA）包括即将传输的数据信息，最多可达64位（8字节）。数据从最高位开始输出。
数据域

## Slide 27
学习任务一 整车控制器的认知
二、车载网络CAN总线基础知识认知
4.CAN总线传输的数据
（5）安全域
安全域用于检查帧传输的错误，包括一个用于错误检测的15位CRC数列和一个CRC界定符位（用于分隔）。CAN协议提供了五种错误检测和修正方法。
安全域

## Slide 28
学习任务一 整车控制器的认知
二、车载网络CAN总线基础知识认知
4.CAN总线传输的数据
（6）应答域
应答域用来确认是否正常接收，由应答间隙和应答界定符2个位构成，常态下发送两个“隐性”位。当接收器正确接收到有效的数据时，就会在应答间隙期发送显性位以作应答，而应答界定符始终是“隐性”位。
应答域

## Slide 29
学习任务一 整车控制器的认知
二、车载网络CAN总线基础知识认知
4.CAN总线传输的数据
（7）结束域
结束域表示数据帧完成，它通常包括7位“隐性”位。
结束域

## Slide 30
谢谢