## Slide 1
学习单元二 车载网络控制系统的故障检修
学习任务二 车载网络LIN总线的故障检修

## Slide 2
学习任务二 车载网络LIN总线的故障检修
任务导入
某4S店维修顾问接待了一位EV450客户，客户反应汽车空调工作不正常。经维修技师检查判断为LIN总线故障，重点检查自动空调模块及相关线路。徒弟小王应如何正确规范地进行相关检查？

## Slide 3
学习任务二 车载网络LIN总线的故障检修
学习目标
能够说出车载网络LIN总线的结构原理和主要应用。
具备车载网络LIN总线的信号检测方法。
能够检修LIN总线系统。
具有良好的安全意识、团队合作意识及7S的工作习惯，持续培养爱岗敬业的劳动态度。

## Slide 4
学习任务二 车载网络LIN总线的故障检修
学习导引图
分组完成工作页理论部分
教师讲解理论内容
老师指导协助学生完成实做工作页
老师讲解工作页
学生自行完成技能考核
老师总结评价
老师分配实做任务
完成知识点和技能点

## Slide 5
学习任务二 车载网络LIN总线的故障检修
一、LIN总线的系统认知
1.LIN总线结构
（1）LIN总线结构认知
LIN结构只用于传感器和执行器之间的简单数据传递。主控制单元与CAN总线连接，控制着LIN总线上的其他从控制单元。LIN总线被称为数据循环总线，以利于传感器和执行器在任意时刻都可以接收总线上的数据信息。
LIN总线结构原理图

## Slide 6
学习任务二 车载网络LIN总线的故障检修
一、LIN总线的系统认知
1.LIN总线结构
（1）LIN总线结构认知
LIN主控制单元连接在CAN数据总线上，主从任务均可执行。具有以下功能：
①监控数据传输过程及速率，发送信息标题；
②主控单元的软件内设定周期；
③主控单元在LIN数据总线系统的LIN控制单元与CAN总线直接起“翻译”作用；
④能够进行LIN主控制单元及与之相连的LIN从属控制单元的自诊断。
LIN总线系统结构

## Slide 7
学习任务二 车载网络LIN总线的故障检修
一、LIN总线的系统认知
1.LIN总线结构
（2）LIN 从属控制单元
LIN 从属控制单元 在 LIN 数据总线系统内，LIN 从属控制单元的通信受到 LIN主控制单元的完全控制，只有在 LIN 主控制单元发出命令的情况下，LIN 从属控制单元才能通过 LIN 总线进行数据传输。单个的控制单元、传感器、执元件都相当于 LIN 从属控制单元，其中传感器是信号输入装置，其内部集成有一个电控装置，它对测量值进行分析，分析后的数值是作为数字信号通过 LIN 总线进行传输的，有的传感器或者是执行元件只是用 LIN 主控制单元插口上的一个针脚，就可以实现信息传输，也就是单线传输。

## Slide 8
学习任务二 车载网络LIN总线的故障检修
一、LIN总线的系统认知
2. LIN节点结构
LIN总线节点由LIN控制器、LIN收发器组成。LIN的控制器是基于SCI（UART）数据格式，采用单主控制器/多从设备的模式。
（1）LIN控制器的功能
LIN控制器是一个基于UART/SCI的通信控制器，工作方式是半双工。实现功能有：
①发送消息时，控制器把二进制并行数据转变成高-低电平信号，并按照规定的串行格式送往总线收发器；接收消息时，协议控制器把来自总线收发器的高-低电平信号按照同样的串行格式储存下来，然后再将储存结果转换成二进制并行数据；
②控制器要能产生和识别帧的同步间隔段；
③控制器要能执行本地唤醒。

## Slide 9
学习任务二 车载网络LIN总线的故障检修
一、LIN总线的系统认知
2. LIN节点结构
（2）总线收发器的功能
总线收发器的主体是一个双向工作的电平转换器，完成协议控制器的高-低电平与LIN总线的隐性-显性电平之间的转换。还包括附加的功能，如总线阻抗匹配、压摆率控制等。此外，LIN规范要求总线收发器具备这一特性：本地节点掉电或工作异常时，不能影响总线上其他节点工作。
LIN控制器节点结构

## Slide 10
学习任务二 车载网络LIN总线的故障检修
二、LIN总线传输原理
1. LIN总线传输过程
（1）LIN总线工作原理
LIN总线主控单元请求从控单元发送并发出操控指令。为了与汽车上的其他电控单元进行通信，主电控单元连接在其他总线上，LIN总线主控单元在汽车诊断检测仪中有地址码，由其负责对所连接的从控单元进行诊断。
一个LIN从控单元总是当由主控单元发送相应的信息标题要求它发送时才向LIN数据总线系统发送数据。所发送的数据可供每个LIN数据总线参与单元接收。
LIN总线工作原理

## Slide 11
学习任务二 车载网络LIN总线的故障检修
二、LIN总线传输原理
1. LIN总线传输过程
（2）传输过程
如带有主机响应的全自动空调的LIN信息传递过程。
①全自动空调发送信息头xy 至LIN总线；
②被发送的信息头用于设置新鲜空气鼓风机的转速挡；
③全自动空调发送期望鼓风机转速挡值；
④新鲜空气鼓风机读取信息并且相应地控制鼓风机的转速。
LIN总线传输过程

## Slide 12
学习任务二 车载网络LIN总线的故障检修
二、LIN总线传输原理
2. 传输特征
LIN拓扑网络中，由主控制单元对传输介质访问，从属单元只是应答主控制单元的命令，不需要冲裁和冲突管理机制。传输物理层采用的单线连接，两个电控单元间的最大传输距离是40m,基于SCI/UART协议，采用NRZ编码实现单线传输。
LIN总线结构图

## Slide 13
学习任务二 车载网络LIN总线的故障检修
二、LIN总线传输原理
3. 传输特点
（1）同步机制简单，LIN 通信中的主控制单元在报文帧的头部发送同步间隙，标记报文帧的开始。从控制单元根据此间隙与总线同步，无需专门的时钟同步装置，降低硬件成本。
（2）通信确定性，主控制单元控制整个网络的通信，控制不同节点的传输时间，并且每个报文帧的长度是预知的。采用调度表来保证信号的周期性传输、保证总线不会出现超负载现象。
（3）报文的数据长度可变，LIN 应答帧报文的数据域长度可在 0—8 个字节之间变化，便于不同任务的通信应用。
（4）采用奇偶校验和求和校验相结合的双重校验机制。

## Slide 14
学习任务二 车载网络LIN总线的故障检修
二、LIN总线传输原理
4. 传输信号
LIN总线信号传输中时，其电压信号分为显性和隐性电位。该波形没有明显的变形和噪音毛刺，可以用串行数据流里的二进制表示。可以通过解码数据包以十六进制显示总线活动时的实时数据内容。
显性和隐性电位

## Slide 15
学习任务二 车载网络LIN总线的故障检修
二、LIN总线传输原理
4. 传输信号
如果无信息发送到LIN数据总线上或者发送到LIN数据总线上的是一个隐性位，LIN总线电压信号处于最大值为隐性电平。如果有节点发送信息在LIN总线上，LIN总线电压处于最小值为显性电平。
LIN总线信号波形

## Slide 16
学习任务二 车载网络LIN总线的故障检修
二、LIN总线传输原理
5. 传输报文
（1）报文帧
LIN报文帧包括报头与响应两部分。帧头结构包括同步间隔场、同步场、标示符场（ID），响应部分包括数据场与效验和场。从发送报文头，同步间隔场，同步场，标示ID场，监控并通过检查校验，验证数据的有效性等均由主控制单元负责。从控制单元则根据收到的数据段信息执行任务或发送数据。
LIN报文帧结构

## Slide 17
学习任务二 车载网络LIN总线的故障检修
二、LIN总线传输原理
5. 传输报文
（2）同步间隔区
同步间隔区是由至少13位显性电平的间隔信号场与1位隐性电平间隔界定符组成。间隔区是一帧报文的起始，由主节点发出，它是唯一不符合字节区格式的区，从节点需要检测至少连续11位显性位才认为是间隔信号。
同步间隔区

## Slide 18
学习任务二 车载网络LIN总线的故障检修
二、LIN总线传输原理
5. 传输报文
（3）同步区
LIN同步区由0101010101这个二进制位序构成，所有的LIN从控制单元通过这个来与LIN主控制单元进行匹配（同步）。如果失去了同步性，那么接收到的信息中的某一数位值就会发生错误，该错误会导致数据传输错误。
同步区

## Slide 19
学习任务二 车载网络LIN总线的故障检修
二、LIN总线传输原理
5. 传输报文
（4）标示符区
标识符区定义了数据的内容和长度，其内容是由6个标识符位（ID0-ID5）和2个奇偶校验位（P0、P1）组成。标识符位（ID0-ID5）定义了数据的类型、发送的目标节点和数据长度等信息。P0和P1用于检验ID0-ID5的正确性（不能全部为隐性或显性数据）。
标示符区

## Slide 20
学习任务二 车载网络LIN总线的故障检修
二、LIN总线传输原理
5. 传输报文
（5）数据区
数据区段包含1-8个字节，包含有两种数据类型，信号和诊断消息。信号由信号携带帧传递，诊断消息由诊断帧传递。发送消息低字节先发，低位先发原则，如果某一信号长度超过1字节，采用低位在前的方式发送。
数据区

## Slide 21
学习任务二 车载网络LIN总线的故障检修
二、LIN总线传输原理
5. 传输报文
（6）效验和区
效验和区是为了对帧传输内容进行效验。效验分为标准型效验与增强型效验。采用标准型还是增强型是由主机节点管理，发布节点和收听节点根据帧ID来判断采用哪种效验。
数据区

## Slide 22
学习任务二 车载网络LIN总线的故障检修
三、 LIN总线传输方式
在LIN 主机中存储了应被发送的信息的时间顺序。
发送信息的时间顺序
根据主机控制单元环境条件改变每个信息的发送顺序或频率，提高了LIN 总线系统灵活性。当主机相应信息头发出要求时，LIN从机将其数据传到LIN总线，所发送的数据可供每个LIN信息总线成员接收。
改变每个信息发送的时间和频率

## Slide 23
谢谢