## Slide 1
学习单元二 拓展知识
光学总线系统

## Slide 2
光学总线系统
一、byteflight
byteflight 系统是由 BMW 与 Motorola、 Elmos 和 Infineon 合作为车辆中与安全有关的过程开发的。这个总线系统主要用于传送时间上要求特别紧迫的安全气囊系统数据。
byteflight 技术可在高数据传输率时满足非常高的实时要求。另外，该技术满足在非常恶劣的电磁环境中，例如在车辆的电磁环境中无故障传送的要求。
byteflight 总线系统

## Slide 3
光学总线系统
二、MOST
MOST 是一种专门为在车辆中使用而开发的适用于多媒体应用的通信技术。在不断进一步发展的过程中，车辆中的多媒体组件数量大大增多，显著扩大了车辆的功能范围。通过组件的新型逻辑联网，系统复杂性显著增长。因为通过已经安装的总线系统不能再胜任系统复杂性的这种新高度，采用新型总线工艺开发了 MOST 总线系统。MOST 表示多媒体传输系统，是一个使用光缆的环形结构光学总线系统。 MOST 不仅表示一个传统意义上的网络， 而且表示一种用于多媒体和网络控制的集成技术。
索引 | 说明
R | 接收器
T | 发射器
MOST总线系统

## Slide 4
谢谢