## Slide 1
学习单元三
整车扭矩控制系统检修
学习任务一 车辆静态PDI检测

## Slide 2
学习任务一 车辆静态PDI检测
任务导入
一辆4S站待售吉利EV300车辆，在打开钥匙后，车辆无法正常上电，仪表盘上无法显出READY字符，请对该故障进行检查。

## Slide 3
学习任务一 车辆静态PDI检测
学习目标
能说出车辆静态PDI检测的目的和内容。
能准确讲述仪表指示灯的含义。
能进行新能源车辆整车静态PDI检测。
能够根据厂家要求，独立且正确完成车辆检查。

## Slide 4
学习任务一 车辆静态PDI检测
学习导引图
分组完成工作页理论部分
教师讲解理论内容
老师指导协助学生完成实做工作页
老师讲解工作页
学生自行完成技能考核
老师总结评价
老师分配实做任务
完成知识点和技能点

## Slide 5
学习任务一 车辆静态PDI检测
一、车辆静态PDI测试的目的
车辆静态PDI检测是指车辆在静止状态上电后对相关用电设备进行的功能测试，以检查用电设备及相应控制按钮能否正常工作。通过静态测试，能够获取整车上电功能及整车控制器的部分功能是否正常。仪表、空调系统等子系统的正常工作是车辆PDI必要的检查项目，是车辆运行安全性和舒适性等的重要保证。

## Slide 6
学习任务一 车辆静态PDI检测
二、车辆静态PDI检测的内容
车辆静态PDI检测的内容一般包括上电测试和下电测试两部分。
上电测试主要是指起动开关位于ACC和ON位时，对整车控制器相应的控制部件功能进行测试；下电测试一般是上电测试时检测出故障后，将起动开关置于LOCK位，对相应故障点进行线路检测。

## Slide 7
学习任务一 车辆静态PDI检测
二、车辆静态PDI检测的内容
1.仪表盘指示功能测试
车辆仪表盘的主要作用是为驾驶人提供车辆状态信息及车辆故障信息。车辆状态信息主要包括整车动力系统状态。

## Slide 8
学习任务一 车辆静态PDI检测
二、车辆静态PDI检测的内容
1.仪表盘指示功能测试
故障灯的含义

## Slide 9
学习任务一 车辆静态PDI检测
二、车辆静态PDI检测的内容
1.仪表盘指示功能测试
故障灯的含义

## Slide 10
学习任务一 车辆静态PDI检测
二、车辆静态PDI检测的内容
2.中控信息娱乐系统功能测试
中控信息、娱乐系统的主要功能有收音机功能、蓝牙功能、机屏互联功能及能量流指示功能。

## Slide 11
学习任务一 车辆静态PDI检测
二、车辆静态PDI检测的内容
3.辅助用电设备功能测试
辅助用电设备主要包括车辆照明系统、车辆空调系统、刮水器、点烟器、电动车窗等其他设备。辅助用电设备多受控于车身控制器和其他子系统控制器，如空调控制器，这些控制器通过与整车控制器的通信，协调完成相应的控制功能。

## Slide 12
学习任务一 车辆静态PDI检测
二、车辆静态PDI检测的内容
3.辅助用电设备功能测试
车辆照明系统

## Slide 13
学习任务一 车辆静态PDI检测
二、车辆静态PDI检测的内容
4.下电测试
车辆的下电测试主要是对上电静态测试中检测到的故障，在下电的情况下进行故障原因排查。在纯电动汽车的整车控制系统中，出现的故障除极个别的机械故障外，大多是电气故障，因此在进行故障排查时，需要进行的工作主要有下电情况下的电路通断的测试和上电情况下控制信号的测试。此外，还可以在上电情况下通过电动汽车专用检测仪进行故障检测。

## Slide 14
学习任务一 车辆静态PDI检测
三、车辆静态PDI检测方法
在整车静态上电正常的情况下，进行相应功能的测试。
检查项目
前保险杆／引擎盖／左右叶子板／车顶／车门／左后后轮板／后箱盖／后保险杆。
前后挡风玻璃／车门玻璃／其他玻璃。
标志／电镀饰条／车门把手／外照后视镜。头灯／侧灯／雾灯／尾灯／第二刹车灯。
安装雨刷片及轮胎饰盖。
遥控器功能／钥匙对车门上锁功能。
天窗功能／电动座椅功能。
室内灯／仪表各指示灯及危险警告灯功能。
喇叭／雨刷及喷水／头灯 转向灯 侧灯 ‘雾灯’ 尾灯及刹车灯功能。
空调／音响功能／后档玻璃除雾／倒车影像等功能。
电控及手摇车门玻璃升降及上锁功能／外后视镜调整功能／儿童锁功能。
车门内外把手开启功能／引擎盖及后盖箱、 油箱盖开启功能。

## Slide 15
谢谢