## Slide 1
学习任务三 能量回收系统测试
学习单元三
整车扭矩控制系统检修

## Slide 2
学习任务三 能量回收系统测试
任务导入
在吉利4S站，一位客户问到听说现在电动汽车有一种可以在刹车的时候发电的装置，请您向客户正确解释这一功能。

## Slide 3
学习任务三 能量回收系统测试
学习目标
能说出汽车制动能量回收系统的作用。
能向客户解释制动能量回收系统。
能正确进行制动能量回收系统测试。
能够耐心倾听客户需要，做好专业解释，具备良好职业道德。
能够根据厂家要求，独立且正确完成车辆检查。

## Slide 4
学习任务三 能量回收系统测试
学习导引图
分组完成工作页理论部分
教师讲解理论内容
老师指导协助学生完成实做工作页
老师讲解工作页
学生自行完成技能考核
老师总结评价
老师分配实做任务
完成知识点和技能点

## Slide 5
学习任务三 能量回收系统测试
一、制动能量回收的意义
受动力电池技术所限，纯电动汽车往往存在一次充电续驶里程短、电池充电时间长、电池循环寿命短及更换率高等问题。为了进一步提高能源利用效率，现在的纯电动汽车普遍采用了制动能量回收技术。制动能量回收是指依靠驱动电机反拖制动，将车辆行驶的动能储存在电动汽车的储能装置中加以回收利用。可有效延长电动汽车行驶里程

## Slide 6
学习任务三 能量回收系统测试
一、制动能量回收的意义
制动能量回收配合机械制动，能够提高电动汽车制动系统的安全性、灵敏性和可靠性，能够增加整车续驶里程。
制动能量回收能够将电动汽车输出动能能量的15%~18%存储于储能装置。
通过采用制动能量回收控制系统，纯电动汽车一次充电后的续驶里程能够增加5%~10%。

## Slide 7
学习任务三 能量回收系统测试
二、吉利EV300纯电动汽车制动能量回收控制
工作过程
在车辆行驶过程中，整车控制器将根据加速踏板和制动踏板的信号、车辆行驶状态信息以及动力电池状态信息（SOC值）来判断某一时刻能否进行制功能量回收，在满足安全性能、制动性能以及驾驶人舒适性能的前提下，回收部分制动能量。

## Slide 8
学习任务三 能量回收系统测试
二、吉利EV300纯电动汽车制动能量回收控制
能量回收的阶段
制动能量回收控制主要包括滑行制动（车辆行驶过程中，驾驶人松开加速踏板但未踩下制动踏板的过程，此时车辆进行能量回收，有一定制动效果）和制动两种工况的电机制动转矩控制。根据加速踏板和制动踏板信号，制动能量回收可以分为两个阶段
阶段一，车辆行驶过程中，驾驶人松开加速踏板但未踩下制动踏板的过程
阶段二，驾驶人踩下制动踏板后

## Slide 9
学习任务三 能量回收系统测试
二、吉利EV300纯电动汽车制动能量回收控制
遵循的原则
制动能量回收不能干预ABS的工作；当ABS进行制动力调节时，制动能量回收不应该进行；当ABS报警时，制动能量回收不应该进行；当电驱动系统出现故障时，制动能量回收不应该进行。

## Slide 10
学习任务三 能量回收系统测试
三、制动能量回收与机械制动的融合技术
系统要求
在电动汽车中，由于机械摩擦制动与电机再生制动同时存在，因此制动性能的保证和制动能量的回收两个目标之间有不同的制动力分配要求，这就需要制动能量回收控制策略能够在机械制动和电机再生制动之间寻求合适的平衡点。

## Slide 11
学习任务三 能量回收系统测试
三、制动能量回收与机械制动的融合技术
控制策略
目前制动能量回收的控制策略可以分为两大类，即并联式能量回馈控制策略和串联式能量回馈控制策略。
并联式能量回馈控制策略
并联式能量回馈控制策略对于机械制动系统原有的特性进行保留，不做调节，并将回馈制动力直接附加于机械制动力之上，其目标值（由于受电机、动力电池等限制并不一定能够达成）与制动力需求形成一定比例

## Slide 12
学习任务三 能量回收系统测试
三、制动能量回收与机械制动的融合技术
串联式能量回馈控制策略
串联式能量回馈控制策略则是通过对机械制动力进行调节，使得回馈制动力与机械制动力之和满足制动力需求。
在串联式能量回馈控制策略下，当整车制动力需求小于车辆所能产生的最大会回馈制动力时，整车制动力完全由回馈制动力提供；而当整车制动力需求大于车辆所能产生的最大回馈制动力时，制动能量回收系统将提供最大回馈制动力，剩余的制动力需求将由机械制动力提供。

## Slide 13
学习任务三 能量回收系统测试
四、制动能量回收功能测试
1）打开车门，驾驶人上车。
2）关闭车门，系好安全带。
3）驾驶人踩下制动踏板，并松开驻车制动。
4）将起动开关置于ON位。
5）将电子换档杆由N位置于D位。
6）逐渐松开制动踏板，车辆开始行驶。
7）踩下加速踏板，加速至较高车速。
8）松开加速踏板、踩下制动踏板。
9）进行观察：仪表盘电流流向为反向充电。

## Slide 14
谢谢