## Slide 1
学习任务二 车辆运行状态PDI检测
学习单元三
整车扭矩控制系统检修

## Slide 2
学习任务二 车辆运行状态PDI检测
任务导入
一位客户在4S店询问吉利EV300车辆，如果在正常行驶中不慎将换挡杆至于倒挡位置，会不会损坏车辆，请您做出正确的解释。

## Slide 3
学习任务二 车辆运行状态PDI检测
学习目标
能说出车辆运行状态PDI检测的目的和内容。
能正确地进行车辆行驶功能检测。
能正确地进行车辆换档功能检测。
能正确地进行车辆转向性能检测。
能够与客户进行良好的沟通，具备良好的职业沟通素养。
能够根据厂家要求，独立且正确完成车辆检查。

## Slide 4
学习任务二 车辆运行状态PDI检测
学习导引图
分组完成工作页理论部分
教师讲解理论内容
老师指导协助学生完成实做工作页
老师讲解工作页
学生自行完成技能考核
老师总结评价
老师分配实做任务
完成知识点和技能点

## Slide 5
学习任务二 车辆运行状态PDI检测
一、车辆运行状态PDI检测的目的
车辆运行状态PDI检测主要是对车辆的驾驶性能进行测试，功能完好的车辆应能够较好地实现起停、前进、倒退、换档、转向等操作。车辆运行状态PDI检测是进行车辆控制系统故障诊断的基础性检查工作之一。

## Slide 6
学习任务二 车辆运行状态PDI检测
二、车辆运行状态PDI检测的内容
车辆运行状态PDI检测主要是指测试车辆是否能够按照驾驶人意图，完成车辆的换档、行驶、转向等功能的实现。

## Slide 7
学习任务二 车辆运行状态PDI检测
二、车辆运行状态PDI检测的内容
1.车辆行驶测试
驱动电机系统
吉利EV300纯电动汽车的驱动系统主要由驱动电机系统和减速器组成。驱动电机是整车控制器的主要执行机构，其特性决定了车辆的主要性能指标，影响车辆动力性、经济性和用户驾乘感受。

## Slide 8
学习任务二 车辆运行状态PDI检测
二、车辆运行状态PDI检测的内容
1.车辆行驶测试
驱动电机系统上下电控制
通过约束MCU（电机控制器）在整车上下电过程的各State中的应该执行的动作、需要实现的逻辑功能和允许／禁止诊断功能等，来进行驱动电机上下电控制。

## Slide 9
学习任务二 车辆运行状态PDI检测
二、车辆运行状态PDI检测的内容
1.车辆行驶测试
驱动电机上电流程

## Slide 10
学习任务二 车辆运行状态PDI检测
二、车辆运行状态PDI检测的内容
1.车辆行驶测试
驱动电机下电流程

## Slide 11
学习任务二 车辆运行状态PDI检测
二、车辆运行状态PDI检测的内容
2.换挡测试
检测换挡机构能否将驾驶人的换档意图正确解读，以及能够将换档信号传递至整车控制器。

## Slide 12
学习任务二 车辆运行状态PDI检测
二、车辆运行状态PDI检测的内容
2.换挡测试
驻车换档驻车条件
无普通编码器故障。
无电机开路、对地短路、对电源短路故障。
供电电压在9V-16V之间。
上一次换挡过程已完成。
接收到VCU的锁止请求。
车速小于5KPH。

## Slide 13
学习任务二 车辆运行状态PDI检测
二、车辆运行状态PDI检测的内容
2.换挡测试
驻车换档解除驻车条件
无普通编码器故障
无电机开路、对地短路、对电源短路故障。
供电电压在9V-16V之间。
上一次换挡过程已完成。
接收到VCU的解锁请求。
车轮未发生滑移。

## Slide 14
学习任务二 车辆运行状态PDI检测
二、车辆运行状态PDI检测的内容
3.车辆转向性能测试
车辆转向能力直接关系车辆的行驶性能，功能完好的车辆应能够按照驾驶人意图完成车辆在行驶过程中的转向动作。吉利EV300纯电动汽车采用了电动助力转向系统（EPS），低速时转向轻便，高速时转向助力逐渐减小，路感不断增强，同时要求转向盘子感良好。

## Slide 15
学习任务二 车辆运行状态PDI检测
三、车辆运行状态测试方法
1.车辆行驶测试的方法
车辆的行驶测试主要进行车辆的起步、换档、加减速、停车等功能测试。测试时应注意，不同运行状态下，整车仪表的相应显示是否正常。车辆起步时，观察车辆起步响应是否迅速，车辆起动过程中是否出现抖动异响等情况；车辆行驶过程中，踩下加速踏板，感觉踩下踏板所需力度是否正常，以及车辆加速响应是否迅速，车速提升是否明显；车辆制动时，制动力是否足够，是否出现抖动异响等。

## Slide 16
学习任务二 车辆运行状态PDI检测
三、车辆运行状态测试方法
2.车辆换档测试的方法
当选择空档或倒档时，需确保车辆处于静止状态；车辆静止时，要求驾驶人先踩下制动踏板才能换档成功，若未踩下制动踏板，仪表将显示当前换档旋钮的物理档位，并闪烁，以提示驾驶人换档元效，此时驾驶人需要换至空档，然后重新进行换档操作；当选择前进档时，需要在换档前先踩下制动踏板，否则档位选择将被视为无效，仪表将显示当前档位并闪烁，此时整车不响应加速踏板的需求。

## Slide 17
学习单元二 整车控制系统PDI检测
学习任务二 车辆运行状态PDI检测
三、车辆运行状态测试方法
3.车辆转向测试的方法
车辆转向功能测试中，首先应对车辆转向盘功能进行测试，通过检测转向盘左右转向的平顺性及转向盘旋转的极限位置。在转向盘功能完好的情况下，重点测试车辆转向系统的转向助力功能：在车辆静止时，转动转向盘，测试转向盘转动时的阻力是否过大，并观察转向轮转动位置是否合适；在道路试车过程中，低速行驶中转向，检测转向时转向盘是否沉重，转向助力是否足够，转向效果是否能够满足驾驶人意图；将转向盘分别向左右打至极限位置，检测是否有转向盘抖动、转向机异响等故障。

## Slide 18
学习任务二 车辆运行状态PDI检测
三、非正常换挡测试
测试方法
1）打开车门，驾驶人上车。
2）关闭车门，系好安全带。
3）驾驶人踩下制动踏板，松开驻车制动。
4）将起动开关置于ON位。
5）将电子换档由N位旋至D位。
6）逐渐松开制动踏板，车辆开始行驶，踩下加速踏板加速车辆。
7）在车辆正常前进过程中，将换档旋钮从D位旋至R位。
8）车速逐渐下降，倒车影像与倒车雷达逐步开始工作，然后车辆向后行驶。

## Slide 19
谢谢