## Slide 1: 拓展知识 新能源汽车使用过程中注意的问题

## Slide 2
拓展知识 新能源汽车使用过程中注意的问题
一、夏季注意事项
1.雨季行车前应先做好行车前检查，主要检查刷水器、车辆空调除雾功能是否正常。
2.虞姬行驶速度尽量不要超过60km/h，暴雨时尽量不要行驶，若行驶，车速不应超过20km/h。
3.当雨季行驶时车辆发生故障无法行驶后，应当靠边停车将三脚架摆放，等待救援，严禁自行维修。
4.在泥泞路面行驶时，不要猛踩加速踏板，以免发生侧滑。
5.请勿驶入深水中，以免发生漏电短路事故。
6.当车辆被积水浸泡时，不要考虑继续行驶，应迅速断电井离开车内，尽量不要与车身金属接触，以免发生触电。

## Slide 3
拓展知识 新能源汽车使用过程中注意的问题
一、夏季注意事项
7.避免高温充电。因动力电池温度特性，车辆高速行驶后，夏季建议停放30min后，在阴凉通风处进行充电。
8.暴雨打雷时尽量不要充电；若车辆在露天或者地势较低的地方充电，下雨后应终止充电，以免积水高度超过充电口发生短路。
9.避免车辆暴晒。建议将车辆停放在阴凉通风处，以防车内温度过高，造成安全隐患。

## Slide 4
拓展知识 新能源汽车使用过程中注意的问题
二、冬季注意事项
1.纯电动汽车在冬季低温行驶后，建议及时充电，避免因长时间停驶导致动力电池温度低，造成用电浪费和充电延时。
2.车辆充电时，建议将车辆尽量停放于避风朝阳且温度较高的环境存放。
3.充电时预防雪水淋湿充电接口，更不要将充电插头直接暴露在雪水下，防止发生短路。
4.避免因冬季气温较低导致充电异常情况等的出现，建议车辆充电开启后检查车辆充电是否开启。检查充电桩充电电流，若充电电流达到12A以上，充电已开启。

## Slide 5
拓展知识 新能源汽车使用过程中注意的问题
三、车辆起火
车辆行驶中机舱电器起火，主要为电机控制器中故障元件温度失控起火、电线插头接触不良、通电时打火引燃电线绝缘层破损及动力电池内部故障起火。当出现车辆起火时，按照如下步骤冷静处理起火事故：
1）迅速停车。
2）然后切断电源。
3）取下随车灭火器。
4）依据实际情况采用不同灭火方式。

## Slide 6
拓展知识 新能源汽车使用过程中注意的问题
四、拖车
1.拖车救援。车辆在需要求援时，应首先选择专业拖车公司，不得盲目自行拖拽，以免对车辆造成不可逆损坏。
2.如无专业拖车公司时，在保证安全的前提下，选择自行拖车应保证车辆钥匙处于ON位，变速杆置于N位。
4.建议使用硬拖，选择合适的拖车杠。在自行拖车时，需控制拖车时速不超过15km/h。

## Slide 7
拓展知识 新能源汽车使用过程中注意的问题
五、车辆托底
在遭遇凹凸不平的路面时，应减速通过，尽量避免托底情况的发生，一旦发生严重托底，操作如下：
1）检查动力电池外观是否发生损坏。
2）若无损坏，重新起动车辆行驶。
3）发生车辆无法起动，应及时拨打售后服务电话，待救援人员赶赴现场处理。

## Slide 8
拓展知识 新能源汽车使用过程中注意的问题
六、车辆充电
1）车辆充电尽量浅充浅放，当动力电池电量接近30%时，请立刻充电，这样可以提高您爱车动力电池的使用寿命。
2）动力电池电量接近10%时，车辆将限速9krm/h。
3）纯电动汽车在冬季低温行驶后，应及时充电，避免因长时间停驶导致动力电池温度低，造成用电浪费和充电延时。
4）按照维护规定里程定期进行车辆维护。
5）车辆长期停放应保证50%80%的电量，将12V低压电源线断开，每23个月至少对动力电池进行一次充放电，以保证动力电池寿命。
6）非专业维修人员绝对不要自行拆卸、调整、安装、改装动力电池。

## Slide 9
谢谢