## Slide 1
学习单元四
整车驱动电机控制系统的检修
学习任务一 新能源汽车驱动电机的检修

## Slide 2
学习任务一 新能源汽车驱动电机的检修
任务导入
客户反馈EV300车辆在行驶中仪表显示电机过热故障和电机龟行，出现限速9km/h现象。请排除这一故障。

## Slide 3
学习任务一 新能源汽车驱动电机的检修
学习目标
能够说出新能源汽车驱动电机类型及特点。
能够说出新能源驱动电机工作原理。
能够完成新能源汽车驱动系统的检修。
能够在作业前做好安全防护。
具有良好的安全意识、团队合作意识及7S的工作习惯，持续培养爱岗敬业的劳动态度。

## Slide 4
学习任务一 新能源汽车驱动电机的检修
学习导引图
分组完成工作页理论部分
教师讲解理论内容
老师指导协助学生完成实做工作页
老师讲解工作页
学生自行完成技能考核
老师总结评价
老师分配实做任务
完成知识点和技能点

## Slide 5
学习任务一 新能源汽车驱动电机的检修
一、驱动电机及其控制总要求
理想的新能源汽 车电机驱动系统需要满足以下条件。
(1）有高功率密度和高效率。
(2）具有较长的寿命和高可靠性，维修方便。
(3）体积小，以适合汽车有限的空间要求。
（4）电机应具有较宽的调速范围， 在低速运行时能提供较大转矩， 以满足启动和爬坡的要求：低转矩运行时能达到较高的速度， 以满足汽车在平坦路面高速行驶的要求。
(5）瞬时功率大，过载能力强，过载系数应为3～5。
(6）控制系统控制准确、快速。
(7）新能源汽车用电机驱动系统应能够在汽车减速时实现再生制动，将能量回收并反馈给蓄电池，使得新能源汽车具有最佳能量的利用率，并且再生制动时应高效、可靠。

## Slide 6
学习任务一 新能源汽车驱动电机的检修
二、驱动电机的类型
电动汽车驱动电机的类型

## Slide 7
学习任务一 新能源汽车驱动电机的检修
三、直流电机构造及工作原理
1.直流电动机的构造
直流电动机是将直流电能转换为机械能的电动机。直流电动机优点明显，具有良好的起动和调速性能，且易于控制、可靠性高，因此被广泛应用于纯电动汽车、无轨电车以及现代的纯电动汽车上；而缺点在于其换向问题，这限制了直流电动机的极限容量，又增加了维护的工作量。
直流电动机的构造原理图

## Slide 8
学习任务一 新能源汽车驱动电机的检修
三、直流电机构造及工作原理
2.直流电动机的工作原理
磁感线穿过手心，四指指向电流方向，则拇指指向电磁力方向。
左手定则示意图

## Slide 9
学习任务一 新能源汽车驱动电机的检修
三、直流电机构造及工作原理
这一对电磁力形成了作用于电枢的一个力矩，这个力矩在旋转电机里称为电磁转矩，转矩的方向是逆时针方向，企图使电枢逆时针方向转动。
如果此电磁转矩能够克服电枢上的阻转矩（例如由摩擦引起的阻转矩以及其他负载转矩），电枢就能按逆时针方向旋转起来。
电机旋转示意图

## Slide 10
学习任务一 新能源汽车驱动电机的检修
四、永磁同步电机构造及工作原理
1.永磁同步电机的构造
永磁同步驱动电机由定子绕组、定子铁芯、转子铁芯、旋转变压器、电源动力引出线、水冷系统、机壳等组成。
永磁同步电机的结构

## Slide 11
学习任务一 新能源汽车驱动电机的检修
四、永磁同步电机构造及工作原理
1.永磁同步电机的构造
（1）定子与三相绕组
为了能够产生旋转磁场，需要3个相对其中心轴旋转120°的绕组。通常这3个绕组被安装在三相交流电机的定子铁心上。三相绕组以星形电路成三角形电路连接。根据需要选择使用哪种电路。各相绕组之间的相位差为120°。
电机定子绕组
三相绕组的星形和三角形电路

## Slide 12
学习任务一 新能源汽车驱动电机的检修
四、永磁同步电机构造及工作原理
1.永磁同步电机的构造
（2）转子
转子采用内置永磁体结构，在铁芯内开有插装永磁体的槽，在永磁体两侧有隔磁的空气槽以减小漏磁。转子铁芯插入永磁体后用挡板压紧，压入转轴与轴承。
转子总成

## Slide 13
学习任务一 新能源汽车驱动电机的检修
四、永磁同步电机构造及工作原理
1.永磁同步电机的构造
（3）机座与端盖
定子安装在机座内，机座是整个电机安装的基础，机座壁内有冷却水通道，冷却水通道是螺旋状环绕机座，分两层制作，两个冷却水管接头是冷却水的进出口。在机座两端有端盖，端盖封闭电机并支撑转子，前端盖是传动端的端盖,后端盖是非传动端的端盖。
基座与端盖

## Slide 14
学习任务一 新能源汽车驱动电机的检修
四、永磁同步电机构造及工作原理
1.永磁同步电机的构造
（4）旋转变压器
为了达到电机静止起动和全转速范围内转矩波动的控制目的，需要利用旋转变压器（可简称“旋变”，某些车型称为“轴角传感器”）精确地测量电机转子磁极位置和速度。
旋转变压器的工作原理图

## Slide 15
学习任务一 新能源汽车驱动电机的检修
四、永磁同步电机构造及工作原理
2.永磁同步电机的工作原理
在电动机的定子绕组中通入三相电流，在通入电流后就会在电动机的定子绕组中形成旋转磁场，由于在转子上安装了永磁体，永磁体的磁极是固定的，根据磁极的同性相吸异性相斥的原理，在定子中产生的旋转磁场会带动转子进行旋转，最终达到转子的旋转速度与定子中产生的旋转磁极的转速相等，所以可以把永磁同步电机的起动过程看成是由异步启动阶段和牵入同步阶段组成的。

## Slide 16
学习任务一 新能源汽车驱动电机的检修
四、永磁同步电机构造及工作原理
3.永磁同步电机的特性
（1）永磁同步电机驱动特性
永磁同步电机系统具有更高的效率，尤其是低速下有更高的效率，更高的功率密度。
永磁同步电动机的驱动特性曲线

## Slide 17
学习任务一 新能源汽车驱动电机的检修
四、永磁同步电机构造及工作原理
3.永磁同步电机的特性
（2）运行特性
永磁同步电机的运行特性主要是力学特性和工作特性。
永磁同步电机的工作特性
永磁同步电机的力学特性曲线

## Slide 18
学习任务一 新能源汽车驱动电机的检修
三、交流异步电机构造及工作原理
交流异步电机也称交流感应电机，由于其采用交流电，也称三相异步电机。三相异步电机利用气隙旋转磁场与转子绕组的相互作用产生交互电磁转矩，带动转子旋转，从而实现电能转化为机械能。
1. 三相异步电机的结构
三相异步电机的种类很多，但各类三相异步电机的基本结构是相同的，它们都由定子和转子这两大基本部分组成，在定子和转子之间具有一定的气隙。
三相异步电机的结构

## Slide 19
学习任务一 新能源汽车驱动电机的检修
三、交流异步电机构造及工作原理
（1）定子
定子是电动机的固定部分，用于产生旋转磁场，主要由机座、定子铁芯、定子绕组等组成。
①机座
机座是电动机的支架，主要用于支承铁心并且固定端盖。
中小型异步电动机的机座一般用铸铁制成，有的小型机采用铝合金铸成。封闭式电动机机座外表有散热片，防护式电动机机座两侧开有通风孔，便于散热。机座内腔是一个圆柱形的空间，用来安装定子铁心、定子绕组以及整个转子。
机座

## Slide 20
学习任务一 新能源汽车驱动电机的检修
三、交流异步电机构造及工作原理
（1）定子
②定子铁心
定子铁芯是电动机磁路的一部分，由冲成圆环形、厚度为0.35~0.5mm的硅钢片叠压而成的。定子冲片采用硅钢片，是因为硅钢片导磁性能好、铁耗小。硅钢片表面涂有绝缘漆，使各片之间互相绝缘，以减小铁心的涡流损失。小容量电动机的钢硅片利用其表面氧化层作为片间绝缘。定子铁芯呈圆柱形，内圆均匀地冲有与轴平行的槽，在铁心叠压以后形成定子槽，以便嵌入定子绕组。
定子铁心

## Slide 21
学习任务一 新能源汽车驱动电机的检修
三、交流异步电机构造及工作原理
（1）定子
③定子绕组
定子绕组是三相电机的电路部分，三相电机有三相绕组，通人三相对称交流 电流时，就会产生旋转磁场。三相绕组由3个彼此独立的绕组组成，且每个绕组又由若干线圈连接而成。每个绕组称为一相，3个绕组在空间互相间隔120°，线圈由绝缘铜导线或绝缘铝导线绕制而成。
定子绕组

## Slide 22
学习任务一 新能源汽车驱动电机的检修
三、交流异步电机构造及工作原理
（1）定子
③定子绕组
按一定的方法将槽内的绕组连接起来，使整个铁芯内的绕组构成U、V、W三相绕组，三个绕组在空间互相间隔120°，再将三相绕组的首、末端引出来，这六个出线端在接线盒里的排列可以接成星形或三角形。
定子绕组星形法接线
定子绕组三角形法接线

## Slide 23
学习任务一 新能源汽车驱动电机的检修
三、交流异步电机构造及工作原理
（2）转子
转子是电动机的运转部分，由铁芯、转子绕组和转轴组成。
①转子铁芯
转子铁芯是由很多外圆开有小槽的硅钢片叠在一起构成的，小槽用来放置转子绕组。
硅钢片叠成的转子铁芯

## Slide 24
学习任务一 新能源汽车驱动电机的检修
三、交流异步电机构造及工作原理
（2）转子
②转子绕组
笼型转子绕组有铜条转子绕组和铸铝转子绕组两种。
铜条转子绕组
铸铝转子绕组

## Slide 25
学习任务一 新能源汽车驱动电机的检修
三、交流异步电机构造及工作原理
（3）其他部分
其他部分包括轴承、风扇等。风扇是用来通风冷却电机的。
三相异步电机的定子与转子之间的空气隙，一般仅为0.2~1.5mm，气隙不能太大，气隙大时产生的转矩小，会使电机运行时的功率因数降低。但也不能太小，气隙太小时会导致装配困难，如果内有异物或转轴有挠度时容易卡堵(扫膛)，运行不可靠，高次谐波磁场增强，引起附加损耗以及起动性变差。

## Slide 26
学习任务一 新能源汽车驱动电机的检修
三、交流异步电机构造及工作原理
2.三相异步电机的工作原理
异步电动机旋转，必须有旋转的磁场和闭合的转子绕组。
（1）基本原理
①旋转磁场的产生
最简单的三相定子绕组AX、BY、CZ，它们在空间按互差120°的规律对称排列，并接成星形与三相电源U、V、W相联。
②旋转磁场的方向
旋转磁场的方向是由三相绕组中的电流相序决定的，若想改变旋转磁场的方向，只需改变通入定子绕组的电流相序，即将三根电源线中的任意两根对调即可。
三相异步电机定子接线

## Slide 27
学习任务一 新能源汽车驱动电机的检修
三、交流异步电机构造及工作原理
（2）三相交流异步电机的驱动工作原理
①定子提供旋转磁场
交流异步电机要进入驱动工况提供扭矩，就需要在定子线圈中通入三相交流电，产生不断旋转的磁场（磁场转速为）。交流异步电机要求定子三相绕组必须对称，并且定子铁心空间上互差 120 度电角度；通入三相对称绕组的电流也必须对称，且大小、频率相同，相位相差 120 度。
三相异步电机旋转磁场产生原理示意图

## Slide 28
学习任务一 新能源汽车驱动电机的检修
三、交流异步电机构造及工作原理
（2）三相交流异步电机的驱动工作原理
②笼型转子提供感应涡流
由于定子提供旋转的磁场，笼型转子导体上感应出电涡流，如图所示。在笼型绕组导体c和b之间的导磁区域内，有向外的磁力线，并且该磁力线在旋转磁场的作用下增强，因此，导体c、b上会感应出电涡流；同理，导体a和导体b区域内减弱的磁力线会在导体上感应出电涡流。
笼型转子绕组中的电涡流

## Slide 29
学习任务一 新能源汽车驱动电机的检修
三、交流异步电机构造及工作原理
（3）三相交流异步电机的发电工作原理
根据法拉第电磁感应定律，闭合电路中的一部分导体在磁场里进行切割磁感线的运动时，导体中就会产生感应电流，产生的电动势称为感应电动势。
在交流异步电机中，电动机作为发电机时，定子中的通入三相电流为激磁电流，提供磁场，转子上绕组提供导体，当通过外部机械力，比如汽车驱动轴带动转子轴，从而带动转子运动时，如果转子上的转速高于定子旋转磁场的同步转速，此时交流异步电机即为发电机。

## Slide 30
学习任务一 新能源汽车驱动电机的检修
四、开关磁阻电机的结构与工作原理
1. 开关磁阻电机（SRM）的发展
1838苏格兰人Davidson制造了一台开关磁阻电机（SRM）。20世纪60年代，随着电力电子器件和数字控制技术的发展，开关磁阻电机的优良性能得以展现出来。因其结构简单，坚固耐用，功率变换器拓扑灵活可靠的特点，开关磁阻电机得到了越来越广泛的应用。20世纪90年代后，针对SRM本体结构、精确模型、控制策略等方面的研究层出不穷。2013年路虎汽车的一款电动汽车采用Nidec生产的SRM实现了全地形牵引条件下的宽范围调速，续航里程达到80km。
近年来，中国开关磁阻电机行业保持了快速发展势头。政府及相关行业协会制定了多项开关磁阻电机相关行业标准及团体标准，以规范行业发展。同时，受益于磁阻电机行业发展速度加快和全球对高效节能电机的需求增加，中国开关磁阻电机市场空间不断扩展。据统计，2023年全球开关磁阻电机市场规模达到近3亿元，其中中国市场占据一定份额。

## Slide 31
学习任务一 新能源汽车驱动电机的检修
四、开关磁阻电机的结构与工作原理
2. 开关磁阻电机的结构
开关磁阻电机是一种定子有绕组、转子无绕组，且定子、转子均采用凸极结构的电动机。由于这种电动机在工作时需要用开关不断切换绕组供电，并且是利用磁阻最小原理工作，所以称为开关磁阻电动机。
开关磁阻电机构造图

## Slide 32
学习任务一 新能源汽车驱动电机的检修
四、开关磁阻电机的结构与工作原理
2. 开关磁阻电机的结构
①定子
定子铁芯由硅钢片叠制而成，在定子凸极上绕有线圈（定子绕组），用来向电机提供工作磁场。定子的作用是定子绕组按顺序通电，产生的电磁力牵引转子转动。定子凸极的个数也是偶数。最少的有6个，最多的有18个。
开关磁阻电机的定子

## Slide 33
学习任务一 新能源汽车驱动电机的检修
四、开关磁阻电机的结构与工作原理
2. 开关磁阻电机的结构
②转子
转子上既没有绕组也没有永磁体。转子铁芯为凸极结构。转子的作用是构成定子磁场磁通路，并在磁场力的作用下转动，产生电磁转矩。转子的凸极个数为偶数。最少有4个(2对)，最多有16个(8对)。
开关磁阻电机的转子

## Slide 34
学习任务一 新能源汽车驱动电机的检修
四、开关磁阻电机的结构与工作原理
2. 开关磁阻电机的结构
定子极上径向相对的两个绕组可以串联或并联在一起成为一相绕组。径向的2个绕组串联成1个两级磁极，称为“一相”。开关磁阻电机可以设计成多种不同的相数结构，且定子、转子的极数有多种不同的搭配，可以设计成单相、两相、三相、四相及多相等不同相数结构。
多种不同像数组合

## Slide 35
学习任务一 新能源汽车驱动电机的检修
四、开关磁阻电机的结构与工作原理
3. 开关磁阻电机工作原理
开关磁阻电动机典型结构是一个三相6/4型开关磁阻电动机，即定子有三相绕组和6个凸极，转子有4个凸极。不同相数结构。
a）定子绕组11＇得电时，转子凸极AC受力情况
（b）定子绕组11＇得电时，转子凸极AC转到稳定位置
（c）定子绕组22＇得电时，转子凸极BD受力情况
开关磁阻电机工作原理

## Slide 36
学习任务一 新能源汽车驱动电机的检修
四、开关磁阻电机的结构与工作原理
3. 开关磁阻电机工作原理
当定子绕组11＇得电时，1凸极产生的磁场为N,1＇凸极产生的磁场为S，如上图（a）所示。根据磁阻最小原理可知，转子凸极AC受到逆时针方向的磁转矩作用力，于是转子开始转动；当转到上图（b）所示位置时，定子凸极11＇与转子凸极AC对齐，此时磁阻最小，磁转矩为0，转子不再转动。这时若切断11＇绕组供电，而接通22＇绕组供电，定子凸极2产生的磁场为N，凸极2＇产生的磁场为S；如上图（c）所示，转子凸极BD受到逆时针方向的磁转矩作用力，于是转子继续转动。
如果按11＇→22＇→33＇的顺序切换定子绕组电源，转子将按逆时针方向旋转。
如果按11＇→33＇→22＇的顺序切换定子绕组电源，转子将按顺时针方向旋转。

## Slide 37
学习任务一 新能源汽车驱动电机的检修
四、开关磁阻电机的结构与工作原理
4.开关磁阻电机的特点
（1）开关磁阻电机的优点
①结构简单，成本低。转子上没有任何形式的绕组。定子有几个集中绕组，因此制造简便，绝缘容易。
②功率电路简单可靠只需单方向绕组电流。故功率电路可以做到每相一个功率开关，从根本上避免了直通短路现象。
③各相可以独立工作，可靠性高。各相绕组和磁路相互独立，各自在一定轴角范围内产生电磁转矩。
2）开关磁阻电机的缺点
①转矩有脉动现象。开关磁阻电动机的磁场是跳跃性旋转的，使得开关磁阻电动机输出的转速与转矩产生脉动现象。
②振动与噪声。转速与转矩有脉动现象，加上单边磁拉力的作用，一般产生的振动与噪声比其他类型的电动机大。

## Slide 38
谢谢