## Slide 1
学习单元四 拓展知识
驱动电机减速机构

## Slide 2
驱动电机减速机构
一、减速器的功能
纯电动汽车驱动单元通常主要包括一个大功率的驱动电机和用于将电机进行减速的齿轮减速机构，或者其他形式的减速齿轮机构。同时根据驱动单元的设计不同，有的车辆驱动单元还得有差速机构。电动汽车的驱动系统不再需要多档位的变速器，驱动系统结构得以大幅简化。
减速器介于驱动电机和驱动半轴之间，驱动电机的动力输出轴通过花键直接与减速器输入轴齿轮连接。一方面减速器将驱动电机的动力传给驱动半轴，起到降低转速增大转矩作用，另一方面满足汽车转弯及在不平路面上行驶时，左右驱动轮以不同的转速旋转，保证车辆的平稳运行。
电动汽车动力传递路线

## Slide 3
驱动电机减速机构
二、吉利帝豪EV450的减速机构
（1）减速机构的构成
吉利帝豪 EV450 减速器安装于汽车前舱。
EV450 减速器结构示意图

## Slide 4
驱动电机减速机构
二、吉利帝豪EV450的减速机构
（2）减速器控制
驾驶员操作电子换挡器进入P挡，电子换挡器将驻车请求信号发送到整车控制器VCU，VCU结合当前驱动电机转速及轮速情况判断是否符合驻车条件。当符合条件时，VCU发送驻车指令到TCU, TCU根据驻车条件判断是否进行驻车，TCU控制驻车电机进入P挡，锁止减速器。驻车完成后TCU将收到减速器发出的P档住置信号，并将此情号反馈给VCU， 完成换档过程。
驻车控制流程图

## Slide 5
驱动电机减速机构
二、吉利帝豪EV450的减速机构
（2）减速器控制
TCU控制减速器上的换档电动机。驻车电机有一个编码器，输出4-bit代码用来确定驻车电机位置。TCU接口通过汽车CAN总线接收来自其他车辆系统的信息（驱动电机转速、车速、停车请求等）。TCU接收相关的换档条件和换挡请求，直接控制驻车电机驱动棘爪扣入或松开棘轮，达到驻车或解除驻车功能。
减速器控制器内部结构

## Slide 6
谢谢