## Slide 1
学习单元四 整车驱动电机控制系统的检修
学习任务二 驱动电机控制器检修

## Slide 2
学习任务二 驱动电机控制器检修
任务导入
一辆纯电动汽车出现无法上电的故障，你的主管初步判断是驱动电机控制系统方面的问题，要求你利用诊断仪器进行进一步诊断，你能完成这个任务吗？

## Slide 3
学习任务二 驱动电机控制器检修
学习目标
能够说出驱动电机控制器工作原理；
能够说出驱动电机控制策略。
能够检修和更换驱动电机控制器。
具有良好的安全意识、团队合作意识及6S的工作习惯，持续培养爱岗敬业的劳动态度。

## Slide 4
学习任务二 驱动电机控制器检修
学习导引图
分组完成工作页理论部分
教师讲解理论内容
老师指导协助学生完成实做工作页
老师讲解工作页
学生自行完成技能考核
老师总结评价
老师分配实做任务
完成知识点和技能点

## Slide 5
学习任务二 驱动电机控制器检修
一、驱动电机控制器的认知
驱动电机控制器是控制电机驱动整车行驶的控制单元，属于电动汽车核心零部件。驱动电机控制器具有 CAN 通信功能、过电流保护、过载保护、欠电压保护、过电压保护、缺相保护、能量回馈、限功率、高压互锁、故障上报等功能。
驱动电机控制系统主要功能包括车辆的怠速控制、车辆前进（控制电动机正转）、车辆倒退（控制电动机反转）、DC/AC 等。
典型的电机控制系统框图

## Slide 6
学习任务二 驱动电机控制器检修
二、驱动电机控制系统功用
驱动电机控制器主要功能如下：
①怠速控制（爬行）。
②控制电机正转（前进）。
③控制电机反转（倒车）。
④能量回收（交流转换直流）。
⑤驻坡（防溜车）。
驱动电机控制器另一个重要功能是通信和保护，实时进行状态和故障检测，保护驱动电机系统，实现故障反馈。
驱动电机控制系统

## Slide 7
学习任务二 驱动电机控制器检修
三、驱动电机控制器结构组成
驱动电机控制器是驱动电机的控制中心又称智能功率模块，以IGBT（绝缘栅双极型晶体管）模块为核心，辅以驱动集成电路、主控集成电路，对所有的输入信号进行处理，并将驱动电机控制器运行状态的信息通过网络发送给整车控制器。驱动电机控制器内含故障诊断电路。当诊断出异常时，它将会激活一个错误代码（故障码），发送给整车控制器，同时也会存储该故障码和数据。
驱动电机控制器的结构

## Slide 8
学习任务二 驱动电机控制器检修
四、驱动电机控制器工作原理及模式
1. 驱动电机控制器工作原理
驱动电机控制器包括功率电路、驱动与保护、控制电路三大部分，其中功率电路用于进行能量的变换；驱动与保护电路用于实现对功率模块的驱动控制与故障保护；控制电路用于实现电机的转矩和转速控制与整车通信等功能。
驱动电机控制器工作原理

## Slide 9
学习任务二 驱动电机控制器检修
四、驱动电机控制器工作原理及模式
2. 驱动电机控制器工作模式
驱动电机控制器具有以下工作模式：
1.转矩控制模式。
2.静态模式。
3.主动放电模式。
4.DC/DC 直流变换模式。
5.系统诊断功能。
驱动电机控制器电气系统原理

## Slide 10
学习任务二 驱动电机控制器检修
五、驱动电机及控制器应用
吉利新能源帝豪 EV300、EV350、EV450 以及帝豪 GSe 车型驱动电机控制器功能相同，都安装在前机舱驱动电机的上方。
驱动电机控制器安装位置

## Slide 11
学习任务二 驱动电机控制器检修
五、驱动电机及控制器应用
1.吉利新能源帝豪 EV450
吉利帝豪 EV450 驱动电机控制器结构原理图
吉利帝豪 EV450 驱动电机电气原理框图

## Slide 12
谢谢