## Slide 1
学习单元五 整车热管理系统检修
学习任务一 冷却水泵的更换

## Slide 2
学习任务一 冷却水泵的更换
任务导入
客户反馈EV300车辆在行驶中仪表显示电机过热故障和电机龟行，出现限速9km/h现象。请排除这一故障。

## Slide 3
学习任务一 冷却水泵的更换
学习目标
能准确说出新能源汽车的热源和冷却的作用。
能准确讲述新能源汽车冷却系统的组成及工作原理。
能更换电动水泵和冷却液。
能够耐心倾听客户需要，做好专业解释，具备良好职业道德。
能够识懂厂家维修手册，根据维修手册检修车辆，具备安全维修车辆的职业素养。

## Slide 4
学习任务一 冷却水泵的更换
学习导引图
分组完成工作页理论部分
教师讲解理论内容
老师指导协助学生完成实做工作页
老师讲解工作页
学生自行完成技能考核
老师总结评价
老师分配实做任务
完成知识点和技能点

## Slide 5
学习任务一 冷却水泵的更换
一、冷却系统的作用
1.传统汽车的冷却系统
冷却系统可以在发动机工作时对温度进行合理的调节与控制，带走发动机因燃烧所产生的热量，使发动机各部件保持在正常的工作温度，从而获得理想的动力输出与良好的燃油经济性。

## Slide 6
学习任务一 冷却水泵的更换
一、冷却系统的作用
2.新能源电动汽车冷却系统
冷却系统的作用就是通过冷却液循环散热为驱动电机、车载充电机、电机控制器这三大部件进行散热。

## Slide 7
学习任务一 冷却水泵的更换
一、冷却系统的作用
3.对电机和电机控制器进行冷却的原因
电机在运行过程中产生的热对电机的物理、电气和力学特性有着重要影响，当温度上升到一定程度时，电机的绝缘材料会发生本质上的变化，最终使其失去绝缘能力。另一方面，随着电机温度的升高，电机中的金属构件强度和硬度也会逐渐下降。由电子元器件构成的控制器，同样会由于温度过高而导致电子器件的性能下降，出现不利影响，如过高温度会导致半导体结点、电路损害、增加电阻，甚至烧坏元器件。

## Slide 8
学习任务一 冷却水泵的更换
一、冷却系统的作用
4.电动汽车的动力电池冷却
空调冷却回路、电驱系统冷却回路、电池冷却回路、PTC电池加热回路、电驱回路加热电池回路。

## Slide 9
学习任务一 冷却水泵的更换
一、冷却系统的作用
4.电动汽车的动力电池冷却
热管理系统的要求
（1）车辆在交流充电，直流充电，智能充电，行车过程中（包括车速为0）都可以启动热管理对动力电池加热或冷却。
（2）冷却系统中，BMS根据单节电池最高温度（下面简称电池最高温度）发送热管理控制信号，包括“冷却”、“匀热”和“关闭”
（3）加热系统中，BMS根据单节电池最低温度（下面简称电池最高温度）发送热管理控制信号，包括“加热”、“匀热”和“关闭”
（4）快充及慢充：VCU直接转发BMS的热管理请求

## Slide 10
学习任务一 冷却水泵的更换
二、冷却系统的结构组成
电动汽车冷却系统主要由电机控制器、车载充电机、驱动电机、冷却水泵、膨胀罐、散热器、散热器风扇、整车控制器、热交换管理模块、相关管路

## Slide 11
学习任务一 冷却水泵的更换
二、冷却系统的结构组成
1.电动水泵
电动水泵是冷却液循环的动力元件，电动水泵的作用是对冷却液加压，促使冷却液在冷却系统中循环，带走系统散发的热量。

## Slide 12
学习任务一 冷却水泵的更换
二、冷却系统的结构组成
1.电动水泵
冷却液循环

## Slide 13
学习任务一 冷却水泵的更换
二、冷却系统的结构组成
1.电动水泵
参数
项目 | 参数 | 单位
工作电压范围 | 8~16.5 | V
流量（10kpa水压） | 1100 | L/H
流量（14kpa水压） | 900 | L/H
流量（20kpa水压） | 600 | L/H
环境温度 | -40~135 | ℃
调速方式 | PWM/LIN信号 | -

## Slide 14
学习任务一 冷却水泵的更换
二、冷却系统的结构组成
2.电子风扇
冷却风扇总成安装在机舱内散热器的后部，它可增加散热器和空调冷凝器的通风量，从而有助于加快车辆低速行驶时的冷却速度。
风扇采用双风扇，高低速的控制模式，通过两个不同的电机驱动扇叶。冷却风扇由整车控制模块(VCU)利用冷却风扇低速继电器和冷却风扇高速继电器直接控制，在低速电路中，采用串联调速电阻的方式来改变风扇的转速。

## Slide 15
学习任务一 冷却水泵的更换
二、冷却系统的结构组成
3.膨胀罐
膨胀罐总成是一个透明塑料罐，类似于前风窗玻璃清洗剂罐。膨胀罐总成通过水管与散热器连接。随着冷却液的温度逐渐升高并膨胀。部分冷却液因膨胀而从散热器和驱动电机中流入膨胀罐总成。散热器和液道中滞留的空气也被排入膨胀罐总成。车辆停止后，冷却液自动冷却并收缩，先前排出的冷却液则被吸回散热器。从而，使散热器中的冷却液一直保持在合适的液面，并提高冷却效率。当冷却系统处于冷态时，冷却液面应保持在膨胀罐总成上的L(最低)和F(最高)标记之间。

## Slide 16
学习任务一 冷却水泵的更换
二、冷却系统的结构组成
3.膨胀罐
膨胀罐总成是一个透明塑料罐，类似于前风窗玻璃清洗剂罐。膨胀罐总成通过水管与散热器连接。随着冷却液的温度逐渐升高并膨胀。部分冷却液因膨胀而从散热器和驱动电机中流入膨胀罐总成。散热器和液道中滞留的空气也被排入膨胀罐总成。车辆停止后，冷却液自动冷却并收缩，先前排出的冷却液则被吸回散热器。从而，使散热器中的冷却液一直保持在合适的液面，并提高冷却效率。当冷却系统处于冷态时，冷却液面应保持在膨胀罐总成上的L(最低)和F(最高)标记之间。

## Slide 17
学习任务一 冷却水泵的更换
二、冷却系统的结构组成
4.冷却管路总成
目前冷却管内外胶为三元乙丙橡胶（EPDM），中间层由织物增强，耐温等级是I级（125℃），爆破压力达到1.3MPa。
冷却水管壁厚为4mm，端口有安装定位标识，装配时标识与散热器上的定位标识对齐。

## Slide 18
学习任务一 冷却水泵的更换
三、冷却系统控制策略
冷却系统电动水泵与散热器风扇都由整车控制器控制，供电源均为低压蓄电池。整车控制器通过控制水泵继电器使水泵工作运行或者关闭。水泵通过根据整车热源（电机、电机控制器和充电器）温度进行控制。

## Slide 19
学习任务一 冷却水泵的更换
三、冷却系统控制策略
控制模式
工作模式 | 控制单元 | 热源 | 风扇档位 | ON | OFF
充电模式 | 水泵 | 充电器 | —— | 55℃ | 45℃
 | 风扇 | 充电器 | 低速 | 65℃ | 60℃
 |  |  | 高速 | 75℃ | 70℃
工作模式 | 水泵 | 电机控制器 | —— | -30℃ | -35℃
 |  | 电机 | —— | -30℃ | -35℃
 | 风扇 | 电机控制器 | 低速 | 45℃ | 43℃
 |  |  | 高速 | 50℃ | 48℃
 |  | 电机 | 低速 | 75℃ | 73℃
 |  |  | 高速 | 80℃ | 78℃

## Slide 20
学习任务一 冷却水泵的更换
四、冷却系统的检查与加注
1.检查冷却系统
1）冷却液位检查。纯电动汽车冷却液位必须定期检查，检查冷却液位应在电机降温后检查，在电机未完全冷却时，打开散热器盖，可能会导致冷却液喷出，造成严重烫伤。检查冷却液位与传统汽车无区别，目视检查。
2）检查水泵电源导线，是否有老化、破皮，电源线铜芯外露等现象。
3）检查散热器益有无泄漏，软管处有无泄漏，芯体是否老化、堵塞。

## Slide 21
学习任务一 冷却水泵的更换
四、冷却系统的检查与加注
2.加注冷却液
如果膨胀水箱中的冷却液位位于或低于下限（MIN）刻度线，则应添加冷却液或者蒸馏水，使液位上升到上限（MAX）刻度线，冷却液保养建议依据整车保养里程保养，建议完全更换频次为每两年完全更换一次。冷却液需维护保养应在整车特约维修点进行。
冷却液加注步骤为：打开膨胀水箱益—排空冷却系统—关闭放水阀—次加注—若车运转水泵—二次加注—关闭散热器膨胀阀。

## Slide 22
学习任务一 冷却水泵的更换
五、故障分析与排除
1.故障现象
客户反馈EV300车辆在行驶中仪表显示电机过热故障和电机龟行，出现限速9km/h现象。

## Slide 23
学习任务一 冷却水泵的更换
五、故障分析与排除
2.故障诊断与排除方法分析
针对客户反馈，故障现象可能的原因为冷却液缺少、电动水泵故障、散热番风扇故障、冷却循环管路堵意、电机温度传感器故障等。
1）首先目测，检查冷却液是否缺少，管路有无泄漏等现象。
2）若无1）现象，连接诊断仪，选择对应的车型和系统，进入整车控制器的故障码和数据流，选择所需的数据选项，读取电机和电机控制器温度的变化，判断具体的故障原因。

## Slide 24
学习任务一 冷却水泵的更换
五、故障分析与排除
2.故障诊断与排除方法分析
3）分析冷却系统部分电路图，检查水泵工作是否正常，EF03熔丝是否损坏，若损坏则更换；检查水泵继电器ER08工作是否正常；检查水泵本体。

## Slide 25
学习任务一 冷却水泵的更换
五、故障分析与排除
2.故障诊断与排除方法分析
4）检查风扇工作是否正常。检查熔丝EF0和EF29是否损坏，如有，应更换；检查风扇高速继电器ER11和低速风扇继电器ER12，是否工作正常；检查电机温度传感器工作是否正常；检查风扇本体。

## Slide 26
学习任务一 冷却水泵的更换
五、故障分析与排除
2.故障诊断与排除方法分析
5）观察膨胀水箱是否存在冷却液循环不畅现象，进一步对冷却系统进行水道堵塞排查。采用压缩空气对散热器、管路和电机控制器进行疏通检查，若有堵塞，找到堵塞点用高压空气将电机控制器内部异物吹出，恢复冷却系统管路，加注冷却液后进行试车。

## Slide 27
谢谢