## Slide 1
学习单元五
整车热管理系统检修
学习任务二 电动空调控制系统检修

## Slide 2
学习任务二 电动空调控制系统的检修
任务导入
客户的空调在使用过程中无法出冷风，暖风系统正常，请根据操作规范，检修客户空调系统。

## Slide 3
学习任务二 电动空调系统的检修
学习目标
能准确说出电动汽车空调系统的结构组成。
能够说明电动汽车空调系统的控制原理。
能够按照安全操作规程对空调系统进行维修。
能够耐心倾听客户需要，做好专业解释，具备良好职业道德。
能够识懂厂家维修手册，根据维修手册检修车辆，具备安全维修车辆的职业素养。

## Slide 4
学习任务二 电动空调系统的检修
学习导引图
分组完成工作页理论部分
教师讲解理论内容
老师指导协助学生完成实做工作页
老师讲解工作页
学生自行完成技能考核
老师总结评价
老师分配实做任务
完成知识点和技能点

## Slide 5
学习任务二 电动空调系统的检修
一、空调制冷系统的组成及工作原理
组成
空调制冷循环系统的组成与传统车辆类似，由空调压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器及管路组成。只是空调压缩机改为电动形式的压缩机。

## Slide 6
学习任务二 电动空调系统的检修
一、空调制冷系统的组成及工作原理
工作原理

## Slide 7
学习任务二 电动空调系统的检修
一、空调制冷系统的组成及工作原理
1.电动空调压缩机
电动汽车空调驱动方式与传统汽车空调不同，采用电机驱动。空调压缩机控制器将高压直流电转换成三相交流电而驱动空调压缩机。

## Slide 8
学习任务二 电动空调系统的检修
一、空调制冷系统的组成及工作原理
1.电动空调压缩机
压缩机工作过程
压缩机类型为电动涡旋式，压缩机控制器与压缩机集成一体，通过电机自身的旋转带动涡旋盘压缩，完成制冷剂的吸入和排出，为制冷循环提供动力。

## Slide 9
学习任务二 电动空调系统的检修
一、空调制冷系统的组成及工作原理
1.电动空调压缩机
压缩机性能曲线

## Slide 10
学习任务二 电动空调系统的检修
一、空调制冷系统的组成及工作原理
2.冷凝器
冷凝器是用于将制冷剂所含的热量释放，并将制冷剂由气态转变成液态的热交换器。

## Slide 11
学习任务二 电动空调系统的检修
一、空调制冷系统的组成及工作原理
3.膨胀阀
膨胀阀的作用是使从冷凝器过来的高温高压液体制冷剂通过膨胀阀的节流降压成为容易蒸发的低温低压雾状制冷剂进入蒸发器，即分开了制冷剂的高压侧和低压侧。

## Slide 12
学习任务二 电动空调系统的检修
一、空调制冷系统的组成及工作原理
4.蒸发器
蒸发器是一个热交换器，减压后的制冷剂以液/气态进入蒸发器，蒸发器中的制冷剂吸收进入车内的外部空气的热量，制冷剂蒸发。在蒸发器出口处，制冷剂呈低压低温气态。

## Slide 13
学习任务二 电动空调系统的检修
一、空调制冷系统的组成及工作原理
5.蒸发器温度传感器
测量蒸发器的散热片之间的温度。传感器信号被传送到空调控制单元上。如果蒸发器温度过低的话，空调压缩机就会被关闭。

## Slide 14
学习任务二 电动空调系统的检修
一、空调制冷系统的组成及工作原理
6.空调制冷系统的工作原理

## Slide 15
学习任务二 电动空调系统的检修
二、空调通风控制系统
空气流向按下列模式进行改变：
吹面－通过仪表板出风口送风
双向－通过仪表板出风口、地板出风口送风
吹脚－通过地板出风口送风
混和－通过地板、前风窗出风口送风
除霜－前风窗出风口送风

## Slide 16
学习任务二 电动空调系统的检修
三、空调制热系统
制热系统包括鼓风机和电加热器（PTC）、加热器水泵、加热器芯体等组成。

## Slide 17
学习任务二 电动空调系统的检修
四、电动空调的控制原理
1.空调控制方式
整车控制器控制的空调系统

## Slide 18
学习任务二 电动空调系统的检修
四、电动空调的控制原理
1.空调控制方式
空调控制器控制

## Slide 19
学习任务二 电动空调系统的检修
四、电动空调的控制原理
2.冷凝风扇的控制策略
（1）开启条件为高低压开关闭合，并且有AVC请求信号开启或电池制冷请求信号开启。
（2）关闭条件为高低压开关断开或A/C请求信号关闭。
（3）关闭延时控制在待机模式下，高低压开关断开请求关闭，冷凝风扇延时5s关闭。在开机模式下，高低压开关断开时，冷凝风扇延时5a关闭。若高低压开关闭合，关闭A/C请求信号，则冷凝风扇延时5s关闭。
序号 | 系统压力工况 | 系高低压触发状态 | 系中压触发状态 | 风扇请求状态
1 | 压力过低 | 触发 | 未触发 | 停机
2 | 压力正常 | 未触发 | 未触发 | 低速
3 | 压力偏高 | 未触发 | 触发 | 高速
4 | 压力过高 | 触发 | 触发 | 高速

## Slide 20
学习任务二 电动空调系统的检修
五、电动空调系统检修
1.电动空调控制系统的常见故障
空调系统故障包括CAN通信故障、欠电压故障、过电压故障、过热报警和过电流保护。
CAN通信故障
CAN通信故障当空调控制器接收到来自CAN总线的控制指令时，控制器将根据控制指令执行相应动作。压缩机在运行过程中要不断地接收到来自CAN总线信息，若压缩机控制器在5s内未接收到有效的CAN指令，则认为CAN通信故障，压缩机将执行停机操作。

## Slide 21
学习任务二 电动空调系统的检修
五、电动空调系统检修
1.电动空调控制系统的常见故障
欠电压故障
欠电压故障当空调控制器输入电压低于DC220V时，进人欠电压故障模式，控制器通过CAN信息将故障信息上传。
过电压故障
过电压故障当空调控制器输入电压大于DC420V时，进入过电压故障模式，控制器通过CAN信息将故障信息上传。

## Slide 22
学习任务二 电动空调系统的检修
五、电动空调系统检修
1.电动空调控制系统的常见故障
过热报警
过热报警控制器通过内部传感器可以实时监测IGBT的工作温度。当IGBT工作温度大于90℃时，控制器将给出停机指令，停止压缩机工作并将过热报警信息通过CAN总线上传。
过电流保护
过电流保护当控制器在运行过程中，如果载荷超过系统最大带载能力或出现较大扰动，会造成系统输出相电流变大，当相电流达到硬件设定值时，触发硬件过电流保护功能。控制器立刻停止运行并通过CAN通信上报故障信息。

## Slide 23
学习任务二 电动空调系统的检修
五、电动空调系统检修
2.空调系统维修注意事项
（1）压缩机绝缘电阻值为20MΩ。
（2）维修电器系统前必须断开蓄电池的负极端子。
（3）拆解后及时密封各管路开口，防止水或湿空气进人系统。
（4）冷冻机油（压缩机润滑油）为POE68，与传统车（PAG冷冻机油）不同，不要混用。
（5）连接安装各管路接口时注意管口清洁，0形圈涂抹冷冻油。
（6）制冷剂加注量按要求。
（7）制冷剂喷出时注意个人防护，避免接触冻伤、吸入及误入眼睛。

## Slide 24
学习任务二 电动空调系统的检修
五、电动空调系统检修
3.空调系统的直观检查
（1）检查空调出风口的出风量，如果出风量不足，检查进风滤清器，如有杂物清除之；
（2）听压缩机附近是否有非正常的响声，如果有，检查压缩机的安装情况；
（3）检查冷凝器散热片上是否有脏物覆盖，如果有将脏物清除之。
（4）检查制冷循环系统的各连接处是否有油渍，如果有油渍，说明该处有泄漏；
（5）将鼓风机开至低、中、高档，听鼓风机处是否有杂音，检查鼓风机是否运转正常；
（6）空调系统若有异常，打开机盖检查以上项目。检查时一定要断开低压蓄电池负极，等待几分钟保证高压系统完全断电后进行。

## Slide 25
学习任务二 电动空调系统的检修
五、电动空调系统检修
4.空调系统故障排查简要流程
压缩机故障
1）首先确认操作正常。
2）检查系统压力是否正常。
空调制冷系统正常时低压侧应为0.15～0.25MPa，高压侧压力应为1.37～1.57MPa。

## Slide 26
学习任务二 电动空调系统的检修
五、电动空调系统检修
4.空调系统故障排查简要流程
压缩机故障
3）检查空调系统的电路是否存在短路、断路，插接器不良的现象。
4）若均正常，可怀疑空调控制面板或整车控制器，检查电动压缩机控制信号是否正常。
5）无法检查出外围故障，则可认定为压缩机自身故障。

## Slide 27
学习任务二 电动空调系统的检修
五、电动空调系统检修
4.空调系统故障排查简要流程
PTC控制器故障
1）首先确认操作正常。
2）检查系统连接是否正常，是否存在插接件漏插等现象。
3）高压熔丝（即高压电输入PTC控制器）是否正常。
4）通过故障诊断仪进行故障提示。

## Slide 28
谢谢