## Slide 1: 拓展知识 制冷剂的加注与回收

## Slide 2
拓展知识 制冷剂的加注与回收
一、加注汽车空调制冷剂的环境条件
（1）作业场地应通风良好；
（2）作业场地禁止明火；
（3）作业时，维修人员应配备必要的安全防护设施，如防护手套和防护眼镜等，避免接触或吸入制冷剂和冷冻机油的蒸汽及气雾。

## Slide 3
拓展知识 制冷剂的加注与回收
二、制冷剂加注机
加注机一次连接就能完成空调系统排放、排空和重新加注程序。回收和排空期间都要过滤制冷剂，以保证向空调系统加注的制冷剂清洁、干燥。禁止用R-12加注机来加注R-134a系统。两种系统的制冷剂和制冷剂油不兼容，决不能混合，即使少量也不允许，混入残留的制冷剂会损坏设备。

## Slide 4
拓展知识 制冷剂的加注与回收
三、控制面板的功能
（1） 主电源开关：主电源开关向控制面板供电。
（2） 显示屏：显示屏显示编程设定的抽真空所需时间和重新加注的制冷剂重量。参见制造商的使用说明书，了解详细的编程信息。
（3） 低压侧歧管压力表：该表显示系统低压侧压力。
（4） 高压侧歧管压力表：该表显示系统高压侧压力。
（5） 控制面板：它包括控制各种操作功能的控制钮。
（6） 低压侧阀：该阀用于连接空调系统低压侧和加注机。
（7） 湿度指示灯：该指示灯指示制冷剂是否潮湿。
（8） 高压侧阀：该阀用于连接空调系统高压侧和加注机。

## Slide 5
拓展知识 制冷剂的加注与回收
四、制冷剂回收
（1） 检查加注机控制面板上的高压侧和低压侧压力表，确保空调系统有压力。如果没有压力，则系统中没有可回收的制冷剂。
（2） 打开高压侧和低压侧阀门。
（3） 打开制冷剂罐上的气体和液体阀。
（4） 排空油液分离器中的制冷剂油。
（5） 关闭放油阀。
（6） 将加注机连接到合适的电源插座上。接通主电源开关。
（7） 等候5min，然后检查控制面板低压侧压力表。如果空调系统保持真空，则回收完毕。

## Slide 6
拓展知识 制冷剂的加注与回收
五、制冷剂加注
（1） 关闭控制面板上的低压侧阀。
（2） 打开控制面板上的高压侧阀。
（3） 参见制造商的使用说明书，详细了解加注机使用方法。
（4） 向空调中加注必需的制冷剂量，确保计量单位正确(即公斤、千克或磅)。
（5） 开始加注。
（6） 加注完成后检查空调出风口温度，室内温度是否满足要求，如果未达到要求，则重新回收加注。

## Slide 7
谢谢