## Slide 1
学习单元六 电动助力转向系统维护和检修
学习任务一 电动助力转向系统的检修

## Slide 2
学习任务一 电动助力转向系统的检修
任务导入
车主小李在使用了自己的电动汽车3年左右时，某天启动车辆后发现仪表盘EPS灯常亮且方向盘非常沉重，要使很大的力气才能转动，与往常的灵动完全不一样，开车到4S站进行检查，经检查确认，需更换电动助力转向器。

## Slide 3
学习任务一 电动助力转向系统的检修
学习目标
能说出电动助力转向系统的作用。
能准确讲述电动助力转向系统的工作原理。
能使用更换检修电动助力转向系统。
能够耐心倾听客户需要，做好专业解释，具备良好职业道德。
能够识懂厂家维修手册，根据维修手册检修车辆，具备安全维修车辆的职业素养。

## Slide 4
学习任务一 电动助力转向系统的检修
学习导引图
分组完成工作页理论部分
教师讲解理论内容
老师指导协助学生完成实做工作页
老师讲解工作页
学生自行完成技能考核
老师总结评价
老师分配实做任务
完成知识点和技能点

## Slide 5
学习任务一 电动助力转向系统的检修
一、电动助力转向系统的组成及分类
1.电动助力转向系统的认知
在节能减排、小型化、轻量化的全球发展趋势中，电动助力转向系统（EPS）的应用成为汽车转向系统技术的主流，特别是在新能源和电驱动乘用车领域。
传统的液压助力依靠发动机运转来带动液压泵，所以液压转向系统会使整个发动机燃油消耗量增加3%~5%，而电动助力转向系统以蓄电池为能源，以电机驱动，可独立于发动机工作，电动助力转向系统几乎不直接消耗发动机动力，降低了车辆使用过程中的油耗。电动助力转向系统可使整车油耗降低大约2.5%。

## Slide 6
学习任务一 电动助力转向系统的检修
一、电动助力转向系统的组成及分类
2.电动助力转向系统的组成与分类
组成
电动助力转向系统主要是由转矩传感器、电子控制单元ECU和助力电机等组成。
分类
电动助力转向系统按助力作用位置分为管柱助力式（C-EPS）、齿轮助力式（P-EPS）和齿条助力式（R-EPS）。

## Slide 7
学习任务一 电动助力转向系统的检修
二、电动助力转向系统的工作原理
1.电机总成的结构及电机控制原理
电动助力转向系统使用的电机分为两种：有刷电机和无刷电机。安装在转向器上的电机总成由一个蜗杆、一个蜗轮和一个直流电机组成。当蜗杆与安装在转向器输出轴上的蜗轮啮合时，它降低电机速度并把电机输出力矩传递到输出轴。

## Slide 8
学习任务一 电动助力转向系统的检修
二、电动助力转向系统的工作原理
1.电机总成的结构及电机控制原理
电动助力转向系统常采用永磁式直流电机，额定电压为12V。
图中a1、a2，为触发信号输入端，触发信号由计算机根据转向信号提供。当a1端得到高电位触发信号时，晶体管T3导通，同时T2得到基极电流导通，电流经T3电机M和T2形成回路，使电机正转，同理当a2端得到触发信号时、将使电机反转。

## Slide 9
学习任务一 电动助力转向系统的检修
二、电动助力转向系统的工作原理
2.转矩传感器的结构及控制原理
转矩传感器由扭力原件（扭力弹簧）和电测原件组成，它获得转向盘上操作力大小和方向信号，并把它们转换为电信号，传递到EPS控制器。

## Slide 10
学习任务一 电动助力转向系统的检修
二、电动助力转向系统的工作原理
3.蜗轮蜗杆减速机构
蜗杆传动由蜗杆和架轮组成，用于传递空间两交错轴之间的运动和动力，通常两轴交错角为90°。一般用作减速传动，广泛应用于各种机械设备和仪表中。按蜗杆的形状不同，蜗杆传动可分为圆柱蜗杆传动、圆弧面蜗杆传动和锥面蜗杆传动。蜗轮蜗杆减速机构起到传递转矩和成速的作用。

## Slide 11
学习任务一 电动助力转向系统的检修
二、电动助力转向系统的工作原理
3.蜗轮蜗杆减速机构
特点
1）传动比大，结构紧凑。单级蜗杆比i=5~80，若只传递运动，其传动比可达1000。
2）传动平稳，噪声小。
3）可制成具有自锁性的蜗杆。
4）传动效率低。
5）蜗轮的造价较高。

## Slide 12
学习任务一 电动助力转向系统的检修
三、电动助力转向系统控制策略

## Slide 13
学习任务一 电动助力转向系统的检修
四、电动助力转向系统的检修
1.常见故障
（1）转向沉重。
（2）在直行时车总是偏向一侧。
（3）转向力不平顺

## Slide 14
学习任务一 电动助力转向系统的检修
四、电动助力转向系统的检修
2.故障检测流程

## Slide 15
学习任务一 电动助力转向系统的检修
四、电动助力转向系统的检修
3.转矩传感器的检测
对打开点火开关转动转向盘在直行状态主、辅信号电压约为2.5V；左转主信号电压升高，辅信号电压降低，主、辅电压之和等于5V；右转主信号电压降低，辅信号电压升高，主、辅电压之和等于5V。

## Slide 16
学习任务一 电动助力转向系统的检修
四、电动助力转向系统的检修
4.转向盘自由间隙的检查
大小通过在轴向和横向移动转向盘，检查转向盘是否松动或发生“吱吱”声。如果发现缺陷，进行维修或更换。在车辆停止，车辆固定在地面朝前方的状态下检查转向盘的自由间隙。
转向盘自由间隙的范围为0-30mm。

## Slide 17
学习任务一 电动助力转向系统的检修
四、电动助力转向系统的检修
5.转向力的检查
1）汽车停放在水平路面上，转向盘放置在平直向前位置。
2）检查轮胎充气压力是否符合指定要求。
3）起动车辆。
4）将点火开关置于ON档时，通过相切方向钩住转向盘上的弹簧秤测量转向力。
5）转向力至少35N（3.5kg）。

## Slide 18
谢谢