## Slide 1
学习单元六
电子助力转向及制动系统检修
学习任务二 电动真空泵的检修

## Slide 2
学习任务二 电动真空泵的检修
任务导入
车主小周在使用了自己的电动汽车2年左右时，车子仪表报制动系统故障，小周很担心自己的刹车问题，在第一时间来到4S站进行检查，经技师确认电动真空泵需更换。

## Slide 3
学习任务二 电动真空泵的检修
学习目标
能说出电动真空泵控制系统的作用。
能准确讲述电动真空泵控制系统的工作原理。
能使用更换电动真空泵。
能够耐心倾听客户需要，做好专业解释，具备良好职业道德。
能够识懂厂家维修手册，根据维修手册检修车辆，具备安全维修车辆的职业素养。

## Slide 4
学习任务二 电动真空泵的检修
学习导引图
分组完成工作页理论部分
教师讲解理论内容
老师指导协助学生完成实做工作页
老师讲解工作页
学生自行完成技能考核
老师总结评价
老师分配实做任务
完成知识点和技能点

## Slide 5
学习任务二 电动真空泵的检修
一、汽车制动系统的作用及要求
作用
使行驶中的汽车按照驾驶人的要求进行适时的减速、停车或驻车，以及保持汽车下坡行驶的稳定速度。
要求
1）具有良好的制动性能，包括制动效能、制动效能的恒定性、制动时的方向稳定性三个方面。
2）操纵轻便。
3）制动平顺性好，制动力矩能迅速而平稳地增加，也能迅速而彻底地解除。
4）对有挂车的制动系统，还要求挂车的制动作用略早于主车，挂车自行脱钩时能自动进行应急制动。

## Slide 6
学习任务二 电动真空泵的检修
二、电动真空泵控制系统
组成
由制动器、真空助力器、ESC（车身稳定程序）、电动真空助力泵（传统车没有）等部分组成。

## Slide 7
学习任务二 电动真空泵的检修
二、电动真空泵控制系统
2. ESP/ESC（Electric Stability Program）
车身电子稳定系统（ESP），是对旨在提升车辆的操控表现的同时、有效地防止汽车达到其动态极限时失控的系统或程序的通称。

## Slide 8
学习任务二 电动真空泵的检修
二、电动真空泵控制系统
2. ESP/ESC（Electric Stability Program）
EBD（Electric Brakeforce Distribution）功能
EBD电子制动力分配，能够识别后轮先于前轮抱死的趋势，及时调整后轮制动力，保证后轮不先于前轮抱死，保证车辆稳定性。
系统为自动开启状态，当驾驶员制动时，系统自动监控前后轮的滑移率并进行比较，在ABS起作用前，通过阀门调节后轮管路压力，使前后轮能够同时抱死。系统监测到故障时，EBD功能会立即关闭。

## Slide 9
学习任务二 电动真空泵的检修
二、电动真空泵控制系统
2. ESP/ESC（Electric Stability Program）
ABS（antilock brake system）功能
制动防抱死功能，能够在早期识别出某一个或几个车轮抱死的趋势，并降低这一个或几个车轮的制动压力，保证即使是在紧急制动车辆时，驾驶员能够躲避障碍物并降低车速或是停车。
系统为自动开启状态，当驾驶员制动时，系统自动监控各前后轮的滑移率，在车轮抱死前，通过保压、减压、增压等阶段，调节轮缸液压，使车轮滑移率处于规定的范围，防止车轮抱死。系统监测到故障时，ABS功能会立即关闭。

## Slide 10
学习任务二 电动真空泵的检修
二、电动真空泵控制系统
2. ESP/ESC（Electric Stability Program）
TCS（Traction Control System）功能
牵引力控制系统，功能能够识别车辆起步或者加速过程中的驱动轮打滑趋势，通过干预动力管理控制或者施加车轮制动，控制车轮滑转率，保证车辆的驱动稳定性和舒适性。

## Slide 11
学习任务二 电动真空泵的检修
二、电动真空泵控制系统
2. ESP/ESC（Electric Stability Program）
VDC（Vehicle Dynamics Control）功能
车辆动态稳定性控制，能够识别整车实际状态与驾驶意图的差别，通过调整车轮制动压力或干预动力管理控制（或干预驱动电机管理控制），防止车辆失控，提高车辆稳定性。

## Slide 12
学习任务二 电动真空泵的检修
二、电动真空泵控制系统
2. ESP/ESC（Electric Stability Program）
HHC（Hill-start hold control）功能
坡道起步辅助，能够在坡起时，松开刹车，车辆保持原位，简化坡起操作。
系统为自动开启状态，车辆在坡道上踩制动踏板静止，当驾驶员意图行驶，松开制动踏板去踩加速踏板时，坡道起步辅助系统继续在四个车轮上施加液压制动力，防止车轮后溜。

## Slide 13
学习任务二 电动真空泵的检修
二、电动真空泵控制系统
2. ESP/ESC（Electric Stability Program）
HBA（Hydraulic Brake Assist）功能
紧急制动辅助，防止紧急情况下驾驶员踩下制动踏板的力度不足，能够在需要紧急制动时为驾驶员提供最大制动辅助，减少制动距离。
系统为自动开启状态，若监测到驾驶员踩下踏板的速度和力度超过门限值，则自动增加制动液压至车轮抱死压力。

## Slide 14
学习任务二 电动真空泵的检修
二、电动真空泵控制系统
2. ESP/ESC（Electric Stability Program）
HBB（Hydraulic Brake Boost）功能
液压助力辅助，能够在真空度不足时，由ESP提供液压制动。
系统为自动开启状态，系统若检测系统真空度低，ESP自动按照设定曲线增加制动液压，当制动灯开关、助力器、轮速传感器故障时，系统按照设定的策略进行液压助力，保证基本减速度的情况下又不至于过制动造成车轮抱死甩尾。

## Slide 15
学习任务二 电动真空泵的检修
二、电动真空泵控制系统
2. ESP/ESC（Electric Stability Program）
CDP（Controller Deceleration Parking）功能
驻车减速度控制。当拉驻车开关做紧急制动时，ESP对四轮进行液压制动，减少制动距离。
系统为自动开启状态，当车速大于3km/h，需要做紧急制动时，驾驶员直接拉起EPB开关时，ESP对四轮进行液压制动，减速度可达到6m/s2。

## Slide 16
学习任务二 电动真空泵的检修
二、电动真空泵控制系统
2. ESP/ESC（Electric Stability Program）
VAM（Vacuum management）功能
真空管理系统，对电动真空泵工作进行控制管理。系统默认为自动开启状态，当助力系统真空度低于设定值时，ESP控制电动真空泵工作，为助力器提供真空，真空度值高于设定值时，ESP控制电动真空泵停止工作；真空度设定值会随着车速的变化而相应提高，保证行车安全的前提下延长ESP的使用寿命。

## Slide 17
学习任务二 电动真空泵的检修
二、电动真空泵控制系统
2. ESP/ESC（Electric Stability Program）
RBS（Regenerative braking System）功能
制动能量回收系统，在满足整车稳定的前提下，踩制动踏板制动时，进行电机制动力矩输出控制，进而回收制动能量。
系统默认为自动开启状态，当驾驶员需要减速踩制动时，RBS会控制电机进行制动能量回收，电机制动力矩与液压制动力矩直接叠加，在减速度0.2g时可达到65%的电机制动比率，整车制动能量回收率约为9%。

## Slide 18
学习任务二 电动真空泵的检修
二、电动真空泵控制系统
3.电动真空助力系统
工作过程
当驾驶人起动汽车时，l2V电源接通，电子控制装置系统模块开始自检，如果真空罐内的真空度小于设定值（50kPa）后，真空压力传感器输出相应电压值至控制器，此时控制器控制电动真空泵开始工作，当真空度达到设定值后，真空压力传感器输出相应电压值至控制器，此时控制器控制真空泵停止工作。

## Slide 19
学习任务二 电动真空泵的检修
二、电动真空泵控制系统
3.电动真空助力系统
工作原理
电动真空泵根据真空传感器反馈给整车控制器真空度信号，整车控制器确定真空泵的起动和停止时间。当真空度低于50kPa时，整车控制器使真空泵起动；当真空度高于75kPa时，整车控制器使真空泵停止；当真空度低于34kPa时，整车控制器报警。

## Slide 20
学习任务二 电动真空泵的检修
三、吉利EV300电控真空泵的更换
更换流程
断开蓄电池负极电缆
拆卸左侧下护板
拆卸电动真空泵。
1）断开电动真空泵线束连接器1。
2）断开真空管2。
3）拆卸电动真空泵2个固定螺栓3。

## Slide 21
学习任务二 电动真空泵的检修
三、吉利EV300电控真空泵的更换
更换流程
更换新的电动真空泵。
安装电动真空泵2个固定螺栓3。
连接真空管2。
连接电动真空泵线束连接器1。

## Slide 22
谢谢