## Slide 1: 拓展知识 EPB电子驻车制动

## Slide 2
拓展知识 EPB电子驻车制动
一、EPB电子驻车制动系统结构
结构
由EPB驻车制动控制电机直接控制后轮制动卡钳来实现驻车制动的EPB系统，其主要部件包括驻车制动开关、驻车制动控制单元和驻车制动执行电机等三部分。

## Slide 3
拓展知识 EPB电子驻车制动
一、EPB电子驻车制动系统结构
控制逻辑

## Slide 4
拓展知识 EPB电子驻车制动
二、EPB电子驻车制动系统优点
驱动电机关闭后自动施加驻车制动。
不同驾驶员力量大小有差别，传统驻车制动对实际驻车制动里存在差异，EPB制动力稳定，不会因人而异，代替了传统的驻车制动系统使驻车制动可以通过手动的简单的开关操作来实现驻车制动，大大提升了整车舒适性与安全性。
可以增加辅助起步灯自动功能。占用空间较小，使车辆内部设计更加方便。

## Slide 5
拓展知识 EPB电子驻车制动
三、EPB系统工作原理
1.静态驻车及解除
车辆在停止时，按下EPB开关（无论启动开关是ON或OFF，以及行车制动的状态），EPB系统工作制动锁止车辆。释放驻车制动时，启动开关处于ON位置（电机机工作或不工作均可），踩下行车制动踏板，拉起EPB开关，EPB系统停止制动锁止。当然如果车辆的前机舱盖和后备箱盖以及4个车门都是OFF状态时，换档杆从P位移到R位或D位时，EPB系统也会自动释放。

## Slide 6
拓展知识 EPB电子驻车制动
三、EPB系统工作原理
2.动态应急制动
车辆在行驶过程中，驾驶员按下EPB开关，EPB控制单元收到开关信号后通过数据总线要求ESP系统控制行车制动，如果行车制动系统或是ESP系统故障，由EPB控制单元直接控制驻车制动系统工作（仅限于后轮）来应对这种紧急情况。EPB系统的动态制动控制是持续进行的，直到松开EPB开关为止。在动态制动工作期间，驻车制动警告灯将会一直闪烁。

## Slide 7
拓展知识 EPB电子驻车制动
三、EPB系统工作原理
3.坡道驻车及辅助
坡道驻车时，EPB会根据集成在液压电子控制模块中的纵向加速度传感器来测算坡度，从而计算出车辆在斜坡上由于重力而产生的下滑力，EPB系统就会对后轮施加制动力平衡下滑，实现坡道驻车。
当车辆坡道起步时，EPB坡道辅助功能会根据坡道角度。驱动电机转矩、加速踏板位置、档位等信息来计算释放时机，当车辆的牵引力大于下滑力的时候，自动释放驻车制动，辅助坡道起步。

## Slide 8
谢谢