## Slide 1
康复工程技术
中南大学出版社

## Slide 2
第五章 沟通与信息辅助
器具

## Slide 3
目
录
第一章 绪论
第二章 假肢
第三章 矫形器
第四章 步行辅具与轮椅
第五章 沟通与信息辅助器具

## Slide 4
学习目标
1. 掌握助听器、助视器、电脑类辅助器具的基本分类。
2. 熟悉常见的助听器、助视器、电脑类辅助器具产品及适用人群。
3. 学会助听器、助视器的基本评估方法及选配原则。

## Slide 5
第一节
助听器

## Slide 6
王奶奶今年 80 岁，之前常出现与家人讲话问东答西的情景，最近因其经常一人在家，子女去看望时常常敲不开门，打电话也无人应答，因此非常焦虑。针对这种情况，家人希望通过助听器解决王奶奶面临的问题。请问，对于高龄听力障碍患者，应如何选择助听器？
思考：
1. 针对不同年龄段的听力障碍患者，应选择何种助听器？
2. 如何正确使用助听器，以达到最好的助听效果？
案例导入

## Slide 7
一、助听器概述
（一）助听器的定义
助听器（hearing aids）是指有助于补偿听觉障碍者听力损失，进而提高与他人沟通交流能力的电子装置。其本质是声音信号放大器，通过把原本听不到或听不清的声音放大，利用听觉障碍者残存听力，将放大后的声音传送至大脑听觉中枢，以获得声音感知，提高听力水平。使用助听器，主要有以下功能：①改善听觉障碍者听力损失情况，提高交流能力，扩大生活范围；②有效保护使用者残存听觉功能，防止听力损伤进一步加剧。
（二）助听器的发展史
助听器的发展开始于 19 世纪末，到目前为止，经历了碳精时代、电子管时代、晶体管时代、集成电路时代、数字时代几个发展阶段。

## Slide 8
一、助听器概述
（三）助听器的分类
广义上讲，能把声音有效放大并传入耳内的各种电声装置，都可以称为助听器，国际电工委员会（International Electro Technical Commission，IEC）将个人佩戴式声音放大器称为助听器，而集体助听器等其他助听装置统称为电声补听设备。根据不同的分类方法，助听器可做如下分类。
1. 按外形分类 根据助听器的不同外形，可以分为盒式、耳背式、耳内式、耳道式、深耳道式助听器等。
2. 按传导方式分类 根据声音的传导方式，助听器可以分为气导助听器、骨导助听器和触觉助听器。
3. 按技术电路分类 根据信号的处理方式，助听器可以分为模拟助听器、可编程助听器和数字助听器。

## Slide 9
一、助听器概述
1. 麦克风
2. 放大器
3. 受话器
4. 电池
5. 音量调节
（四）助听器的基本结构及工作原理
助听器种类繁多，其实质都是电声放大器，即收集到的声信号转换为电信号，经过放大器放大后，由受话器将电信号还原为声信号，传入听觉中枢。

## Slide 10
二、助听器的评估与应用
（一）听力损失分类及致残原因
听力损失的分类方法很多，依据病变性质，可分为器质性听力损失和功能性听力损失；依据病变损害部位，可分为传导性听力损失、感音神经性听力损失和混合型听力损失；依据发病时间，可分为先天性听力损失和后天性听力损失。

## Slide 11
二、助听器的评估与应用
（二）助听器的适应证及禁忌证
助听器的使用有一定人群范围，并非所有的听力损失患者都能通过佩戴助听器获得良好的听觉补偿，有些则需要在适当医学诊疗干预后才能选择不同类型的助听器。
1. 适应证 出现以下几种情况的听力损失时可以选配助听器。
（1）年龄：使用助听器没有严格的年龄限制，一般来讲，学龄前儿童应尽早选配助听器，以利于随后的言语发育。
（2）听力损失程度：听力损失＜30 dB 时，无须使用助听器；听力损失在 30～45 dB之间时，可以考虑使用助听器；听力损失在 45～60 dB 之间时，使用助听器效果最好；听力损失在 60～90 dB 之间时，使用助听器效果较好；听力损失在 90～110 dB 之间时，使用助听器效果较差；听力损失＞110 dB 时，使用助听器无效。
（3）疾病进展：听力无波动 3 个月以上，或听力损失的稳定期（如噪声性、外伤性、中毒性、突发性听力损失等），使用助听器效果可靠。

## Slide 12
二、助听器的评估与应用
（1）先天性外耳闭锁或外耳道畸形、外耳道异物等。
（2）听力损失状况不稳定，损失程度经常波动者。
（3）伴有头痛、头晕、耳痛、耳鸣等不适症状明显，或突发性耳鸣及眩晕者。
（二）助听器的适应证及禁忌证
2. 禁忌证 出现以下几种情况时，不建议即可选配助听器，应先经过适当临床诊疗后，再考虑使用助听器。
1
2
3

## Slide 13
二、助听器的评估与应用
2
（4）近３个月内出现突发性听力损失、渐进性快速听力损失、明显单侧听力损失，或同时伴有其他急性耳病者。
（5）外耳道炎症、中耳积液或经常性流脓者。
（6）中枢性听力损失、功能性听力损失者。

## Slide 14
一、步行辅具的种类与特点
4. 技术电路的选择
5. 双耳选择的优势
3. 外形的选择
1. 装配时间的选择
2. 导方式的选择
（三）助听器的选配原则
❺
❶
❷
❸
❹

## Slide 15
A
1. 病史采集
B
2. 耳科检查及听力学检测
C
3. 选择助听器
D
4. 助听器适配及效果评价
E
5. 适应性训练
F
6. 使用指导
G
7. 随访
一、步行辅具的种类与特点
（四）助听器的适配流程

## Slide 16
一、步行辅具的种类与特点
（五）助听器的日常维护与保养
要延长助听器的使用寿命，就必须做好日常维护和保养，做到防尘、防潮、防震动等工作。
1. 电池 电池耗尽时，会出现音量不够、音质不清、沙哑声或“嘟嘟”提示声等现象，此时应及时更换同型号专用电池，并及时处理旧电池，防止混用；避免使用旧电池或劣质电池，也不能为电池充电；如一段时间内不使用助听器时，应将电池取出，防止电池漏液腐蚀机芯。
2. 清洁 定制式助听器应每周清洁两次，对于耳道分泌物较多患者，应每天清洁。
3. 防潮防水 助听器严禁进水，洗浴时应摘除，待耳道完全干燥后再佩戴；夏季应防止汗水浸入；非佩戴期，应将助听器放入干燥盒。
4. 其他 助听器应避免发胶、理疗室（微波）、高温、跌落等情况，并放置在儿童无法够取的地方。

## Slide 17
第二节
助视器

## Slide 18
小宋今年8岁，是二年级小学生，双眼先天性白内障，术后无晶体，眼球震颤，通过检查发现其右眼远视力为 0.05，左眼远视力为 0.08，右眼近视力为 0.2，左眼近视力为 0.3。因小宋在学校学习时，经常看不清黑板上的字迹，写字时用眼疲劳，母亲希望通过助视器的使用，使其学习生活更轻松。请问，针对这种情况，应如何选择助视器？。
思考：
1. 对于学龄段低视力患者有就学需求时，应如何选择助视器？
2. 使用助视器时，有哪些注意事项？
案例导入

## Slide 19
一、助视器概述
（一）助视器的定义与分类
凡是能够改善视觉障碍者的视觉能力，增强其活动能力，扩大其活动范围的任何工具、装置或设备统称为助视器（vision aids）。
1. 光学助视器 借助光学原理帮助提高视觉活动水平的设备或装置，分为近用光学助视器和远用光学助视器，如用于读书看报的放大镜，用于观察远处物体的望远镜等。
2. 非光学助视器 通过改变周围环境提高患者视觉功能的设备或装置，如大字印刷物、高对比度物体等。
3. 电子助视器 运用电子投影放大技术达到高倍放大效果的设备或装置，如手持式电子助视器、闭路电视放大器。

## Slide 20
一、助视器概述
（二）助视器的作用原理
助视器的主要作用是改善视网膜成像，包括调整成像清晰度、调整成像大小和调整亮度和对比度，从而提高辨别能力。光学助视器和电子助视器应用最多，其最主要功能就是放大目标视角，即增大目标在视网膜上的成像。有四种方法可以增大目标视角，产生放大作用。
A
1. 相对尺寸放大作用
B
2. 相对距离放大作用
C
3. 角性放大作用
D
4. 投影放大作用

## Slide 21
二、常用助视器的种类及特点
（一）光学助视器
光学助视器利用光学系统放大作用，使物体成像变大，或通过镜片调整目标物体的焦点以改善其在视网膜上成像的清晰度，提高视障患者视功能。光学助视器根据使用环境主要分为远用和近用两种。
1. 远用光学助视器 常用的远用光学助视器有单筒望远镜和双筒望远镜。
2. 近用光学助视器 常用的近用光学助视器有近用眼镜式助视器和各类放大镜，其中放大镜分为手持式、胸挂式、立式、镇纸式等。

## Slide 22
二、常用助视器的种类及特点
（二）非光学助视器
非光学助视器不是通过光学系统的放大作用，而是通过改善周围环境状况（如改变照明、控制反光、控制光线传送、加强对比度、增加目标物体尺寸等）增强视功能的各种设备或装置。可单独使用，也可与各种光学助视器联合使用。
1. 过滤有害
光线
2. 改善照明
3. 增加对比度
4. 放大目标物
5. 减少目标物拥挤现象

## Slide 23
二、常用助视器的种类及特点
（三）电子助视器
电子助视器主要由电脑及系统、图形放大处理软件、摄像系统、X/Y 滑动台等部分构成。利用投影放大或线性放大，通过摄像头将物体摄入放大后在显示器上显示出来。可根据使用者特点和习惯，选择不同放大倍数和对比度。常见的电子助视器主要有手持式电子助视器和台式电子助视器。
1. 手持式电子助视器 又称便携式电子助视器，是一种便携、自带屏幕机体、内置摄像头的手持式助视器，绝大多数为近用。
2. 台式电子助视器 又称 CCTV（Closed Circuit Television）助视器（闭路电视助视器），通过外置摄像头将远处或近处阅读目标传输至显示器，对阅读目标做放大、缩小或改变对比度等处理，提高视障患者阅读功能。

## Slide 24
三、助视器的评估适配及使用
（一）视力障碍的定义及分类
1. 视力障碍的定义 由于各种原因导致双眼不同程度的视力损失或视野减小，难以从事正常人所能从事的工作、学习或其他活动。
2. 视力障碍的分类 视力障碍可以从发病时间、预后及视力障碍程度进行分类。
（1）按发病时间分：先天性视力障碍和后天性视力障碍。
（2）按预后分：可逆性视力障碍和不可逆性视力障碍。
（3）按视力障碍程度分：盲和低视力，是指双眼经过手术、药物等治疗和普通屈光矫正后仍存在功能性损害，主要包括视力损失和视野缩小。

## Slide 25
1
（1）白内障
2
（2）青光眼
3
（3）年龄相关性黄斑变性
4
（4）糖尿病视网膜病变
6
（6）玻璃体混浊
7
（7）角膜病变
8
（8）视神经萎缩
三、助视器的评估适配及使用
3. 常见的视力障碍眼部疾病 临床上常见的导致视力障碍的眼部疾病主要有以下几种。
5
（5）视网膜色素变性

## Slide 26
三、助视器的评估适配及使用
01
02
03
1. 患者的视功能情况 根据患者的视功能检查，初步确定需要选配的助视器和放大倍数；可借助初步选择的助视器进行试用，明确使用感受。
2. 患者的使用环境 通常情况，目标物越小，距离越远，需要的助视器放大倍数越大，反之亦然。
3. 助视器的特性 助视器的放大倍率、工作距离、焦距、重量、外观等使用特性，直接决定了患者的选择，通常情况以使用便捷、视物清晰、减少疲劳为原则。
3. 常见的视力障碍眼部疾病 临床上常见的导致视力障碍的眼部疾病主要有以下几种。

## Slide 27
三、助视器的评估适配及使用
（三）助视器的适配流程
助视器的适配流程同其他辅助器具服务流程，主要包括评估、适配、适应性训练、跟踪回访等内容。
1. 评估 评估主要针对视障患者的病史、视功能、需求目标、使用环境等。通过评估，可以明确其使用助视器的种类、型号、性能等。
2. 适配 根据评估结果，为视障患者选择合适的助视器，主要依据如下：（1）视障患者自身条件；（2）各类助视器的功能和特点。
3. 训练 为达到良好的视觉康复效果，需要对助视器进行使用训练，主要包括“视”能力训练和“用”能力训练。
4. 保养 许多光学助视器是由玻璃或塑料制成。

## Slide 28
第三节
电脑类辅助器具

## Slide 29
小李 10 年前从高处坠落致脊髓损伤，现在因工作需要每日操作电脑。经检查其双上肢肩、肘关节活动度在正常范围，右手腕关节背屈活动范围 0～10°，右手成半握拳状态，无抓握能力。请根据小李目前的状况，为其选择合适的辅助器具，方便其使用电脑。
思考：
1. 常用的电脑类辅助器具有哪些？
2. 哪些人可以使用电脑类辅助器具？
案例导入

## Slide 30
一、电脑类辅助器具概述
（一）电脑类辅助器具的定义
电脑类辅助器具是为肢体、感官、认知或其他身体功能障碍者特别设计或调整的，以便和健全人一样顺利操作电脑的各种辅助器具，多指计算机接口（interface）。使用电脑时，常常需要较好的手眼协调，以完成对鼠标、键盘等的控制，肢体功能障碍者，尤其是上肢功能障碍、视觉功能障碍、认知功能障碍等患者无法实现较好的手眼协调，常常需要根据其自身情况对电脑外界设备进行调整，以满足使用要求。

## Slide 31
一、电脑类辅助器具概述
（二）电脑类辅助器具的分类
根据使用功能，电脑类辅助器具可分为以下两种。
1. 输入接口及软件（alternative inputs） 包括各种鼠标、键盘、协助工具、加强控制设备、软件等，如轨迹球、大字键盘、键盘敲击器、手臂支撑架、语言识别输入软件等。
2. 输出接口及软件（alternative outputs） 包括显示器输出调节（放大、高对比度、反转色差等）、语音合成输出软件、屏幕阅读软件等。
01
02

## Slide 32
二、常见的电脑类辅助器具
（一）输入接口
1
轨迹球
2
摇杆鼠标
3
头控鼠标
4
眼控鼠标
6
声音输入系统
7
超大键盘
8
低视力或盲用
键盘
9
键盘敲击器
5
声音输入系统
10

## Slide 33
二、常见的电脑类辅助器具
（二）输出接口
1. 读屏软件 盲人使用手机或电脑时，可以通过读屏软件进行信息获取。其基本功能为扫描浏览、内容读取、音量 / 音速 / 音调调节等，使用者通过语音提示等功能对电脑进行操作和信息获得。
2. 高对比度或大字显示系统 低视力患者在进行屏幕阅读时，通常需要大字显示或高对比度调节。可通过电脑自带程序进行调节或设置，显示效果同电子助视器。
3. 声音字幕转换软件 对于听力障碍患者来说，可使用声音字幕转换软件对视频声音进行字幕提示，以获取完整信息。

## Slide 34
（一）电脑类辅助器具的适配服务流程
2. 需求评估
5. 轮椅扶手尺寸的确定
3. 身体功能检查
4. 辅助器具配置
建议
6. 效果评估
1. 收集基本信息
三、电脑类辅助器具的评估适配

## Slide 35
1. 加强控制设备
2. 常用鼠标和键盘的调整
3. 特殊鼠标和键盘
4. 特殊输入设备
首先提供合适的加强控制设备，维持良好的使用姿势，去除因上肢功能异常出现的无效动作而引起的异常输入。
对标准鼠标和键盘进行适当调整能延长选择时间，增加输入准确度。
当常用标准鼠标和键盘无法满足需求时，可考虑使用特殊替代性鼠标和键盘，如轨迹球、摇杆鼠标、分体键盘、编码键盘等。
优先顺序为：手指、手、下颌或嘴、额头、面颊、枕部、膝、脚、眼睛等。
三、电脑类辅助器具的评估适配
（二）电脑类辅助器具的适配原则

## Slide 36
谢谢观看